ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ |
| --- |
| 1. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |
| 1.1. | Особенности экономико-географического положения |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство. Границы |
| 1.3. | Историко-градостроительный анализ территории Старокалитвенского сельского поселения |
| 1.4. | Природно-ресурсный потенциал Старокалитвенского сельского поселения |
| 1.5. | Население и демография |
| 1.6. | Экономическая база |
| 1.7. | Земельный фонд и категории земель |
| 1.7.1. | Земли населенных пунктов |
| 1.7.2. | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 1.7.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 1.7.4. | Земли особо охраняемых территорий |
| 1.7.5. | Земли лесного фонда |
| 1.7.6. | Земли водного фонда |
| 1.7.7. | Земли запаса |
| 1.7.8. | Кадастровая оценка земель |
| 1.8. | Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов |
| 1.8.1. | Планировочная организация территории Старокалитвенского сельского поселения |
| 1.8.2. | Функциональное зонирование и планировочная структура территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения |
| 1.8.3. | Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории |
| 1.8.3.1. | Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций |
| 1.8.3.2. | Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения |
| 1.8.3.3. | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
| 1.8.3.4. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |
| 1.8.3.5. | Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия: |
| 1.8.3.6. | Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов. |
| 1.9. | Объекты капитального строительства местного значения |
| 1.9.1. | Инженерная инфраструктура |
| 1.9.1.1. | Водоснабжение |
| 1.9.1.2. | Водоотведение |
| 1.9.1.3. | Газоснабжение |
| 1.9.1.4. | Теплоснабжение |
| 1.9.1.5. | Электроснабжение |
| 1.9.1.6. | Связь |
| 1.9.2. | Транспортная инфраструктура |
| 1.9.3. | Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
| 1.9.4. | Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения |
| 1.9.5. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения |
| 1.9.6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения |
| 1.9.7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |
| 1.9.8. | Места захоронения |
| 2. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
| 2.1. | Базовый прогноз численности населения Старокалитвенского сельского поселения |
| 2.2. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старокалитвенского сельского поселения |
| 2.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функционального и градостроительного зонирования |
| 2.3.1. | Функциональное зонирование |
| 2.3.2. | Градостроительное зонирование |
| 2.3.3. | Архитектурно-планировочное освоение |
| 2.4. | Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия |
| 2.5. | Предложения по размещению на территории Старокалитвенского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения |
| 2.5.1. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.5.2. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
| 2.5.3. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |
| 2.5.4. | Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.5.5. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |
| 2.5.6. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |
| 2.5.7. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |
| 3. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 4. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| 5. | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| 5.1. | Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения |
| 5.2. | Технико-экономические показатели |

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения подготовлен в соответствии с решением сессии народных депутатов № 136 от 30.03.2012 г., с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года (статья 23), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала сельского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских и сельских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

3. Картографические материалы.

4. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

5. Список объектов культурного наследия Россошанского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

6. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

7. Материалы Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением от 5 марта 2009 г. N 158 «Об утверждении схемы территориального планирования Воронежской области».

8. Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

9. Данные анкетного обследования.

10. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории  Старокалитвенского сельского  поселения, на запросы разработчика проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и  документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

- Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред. М.Д. Карпачев. – Воронеж, 2008г.

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. – Воронеж, 1993г.

- Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области на 01.01.2009г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- География Россошанского района: Учебное пособие.-Воронеж: ВГПУ, 2003г.

# При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Старокалитвенского сельского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2009г.): реестр (справочник);

- Акиньшин А.Н. Материалы к биографическому словарю воронежских архитекторов (конец ХYII – начало ХХ вв.) // Труды Воронежского областного краеведческого музея. Вып.2. – Воронеж, 1994.;

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. – Воронеж, 1994;

- Болотов П.Е. Заселение Воронежского края и возникновение сл.Россошь // Из истории Воронежского края: сб. статей/ ВГУ; отв.ред.А.Н.Акиньшин – Воронеж, ВГУ, 2003.- Вып.11;

- Воронежские Епархиальные ведомости – Воронеж, 1916. N27;

- Государственный список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992.;

- Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я.- Воронеж, 1982;

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О.П.Негробова. Воронеж: ВГУ, 2001.

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области | Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г, 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. – 146с., 4с. Ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году. |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы». Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности Р%. Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г.Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы». |
| 9 | Администрация поселения | Паспорт муниципального образования. Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 23.01 -99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций»;

- СНиП 02.07.01 – 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. – М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ – ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999.

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка Генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 N 191 – ФЗ);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (от 24.11.2006 N 232-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ);

- Лесной кодекс Российской Федерации (от  04.12.2006 N 200-ФЗ);

- Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 N 74-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от  25.06.2002 N 73-ФЗ);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от  06.10.2003 N 131-ФЗ);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (от 07.07.2006 N 61-ОЗ);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от  18 октября 2007 года N 257-ФЗ);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (от 07.07.2006 N 61-ОЗ).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 – 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

# 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Особенности экономико-географического положения

Старокалитвенское сельское поселение расположено в восточной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Старая Калитва, расположенное в 35 км от административного центра муниципального района – г. Россошь. Территория поселения граничит с 4 сельскими поселениями и 2 муниципальными районами, а именно: на севере граничит с Алейниковским сельским поселением и Павловским муниципальным районом, на востоке – с Верхнемамонским муниципальным районом, на юге – с Новокалитвенским сельским поселением и Криничанским сельским поселением, на западе – с Евстратовским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» составляет 22524,62 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 4 населенных пункта: село Старая Калитва, село Кулаковка, хутор Лощина, село Терновка.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками – р. Дон, р. Чёрная Калитва, водотоками без названия и прудами.

Местоположение Старокалитвенского сельского поселения в административно-территориальном устройстве Россошанского муниципального района

1.2. Административно-территориальное устройство. Границы

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 22524,62 га; площадь села Старая Калитва – 592,84 га, села Кулаковка – 82,11 га, хутора Лощина – 266,07 га, села Терновка – 268,92 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2011 г. – 2603 человека.

Выписка из Закона Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области»:

## Описание границ Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

### I. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Алейниковским сельским поселением

### От точки стыка границ 27283843 линия границы идет в северо-восточном направлении по юго-восточной стороне лесной полосы до точки 27293793.

### От точки 27293793 граница проходит в западном направлении по полевой дороге вдоль лесной полосы до точки 27293795.

### От точки 27293795 линия границы идет в юго-восточном направлении по северо-западной границе урочища Зруб, затем по пастбищу до точки 27293806.

### От точки 27293806 – по днищу балки до точки 27293804.

### От точки 27293804 линия границы идет в восточном направлении по пастбищу вдоль склона балки, далее по лесной полосе до точки 27293802.

### От точки 27293802 линия границы проходит в северном направлении от пересечения с лесной полосой, затем по пашне до точки 27293790.

### От точки 27293790 линия границы идет в восточном направлении по южной стороне лесной полосы до точки 27282641.

### От точки 27282641 линия границы идет в северо-восточном направлении по северо-западной границе участка Государственного лесного фонда урочище Большой Мышенский до точки пересечения с лесной полосой в точке 27282215.

### От точки 27282215 линия границы проходит по полевой дороге до пересечения с контуром участка Государственного лесного фонда в точке 27282181.

### От точки 27282181 линия границы идет на юго-восток от пересечения с полевыми дорогами и далее по днищу балки до точки 27282339.

### От точки 27282339 линия границы идет в северо-восточном направлении по пастбищу вдоль склона балки, по полевой дороге до точки 27282223.

### От точки 27282223 линия границы идет по прямой в юго-восточном направлении по пашне до точки 27282237.

### От точки 27282237 граница идет по ломаной в общем северо-восточном направлении по днищу балки до точки 27281881.

### От точки 27281881 линия границы идет в юго-восточном направлении по юго-западной границе участка Государственного лесного фонда до точки стыка 27293773 границ Алейниковского, Старокалитвенского сельских поселений и Павловского муниципального района.

### Протяженность границы – 21897 метров.

### II. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Павловским муниципальным районом

### От точки стыка границ 27293773 линия границы идет в юго-восточном направлении по середине залива Дон до точки стыка 27001044 границ Россошанского, Верхнемамонского и Павловского муниципальных районов.

### Протяженность границы – 2145 метров.

### III. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом

### От точки стыка границ 27001044 линия границы проходит в общем южном направлении по оси реки Дон до точки стыка 27294039 границ Новокалитвенского, Старокалитвенского сельских поселений и Верхнемамонского муниципального района.

### Протяженность границы – 18303 метра.

### IV. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Новокалитвенским сельским поселением

### От точки стыка границ 27294039 линия границы идет от правого берега реки Дон в западном направлении по сенокосу, пересекая автомобильную дорогу Россошь – Богучар, до пересечения с границей участка Государственного лесного фонда в точке 27294017.

### От точки 27294017 линия границы совпадает с юго-восточной границей участка Государственного лесного фонда до точки 27294090.

### От точки 27294090 линия границы идет в южном направлении по сенокосу до пересечения с границей урочища Лужок до точки 27294098.

### От точки 27294098 линия границы идет в общем юго-западном направлении по северо-западной границе урочища Лужок до точки 27294103.

### От точки 27294103 линия границы проходит в общем северо-западном направлении по сенокосу до пересечения с рекой Черная Калитва в точке 27294079.

### От точки 27294079 линия границы идет по оси реки Черная Калитва, вверх по ее течению, до точки 27287191.

### От точки 27287191 линия границы проходит в общем южном направлении по сенокосу до пересечения с северной границей хутора Новая Мельница в точке 27287384.

### От точки 27287384 линия границы сельского поселения совпадает с северо-западной границей хутора Новая Мельница до точки 27294105.

### От точки 27294105 линия границы идет в западном направлении по бровке оврага до пересечения с рекой Черная Калитва, затем по оси реки Черная Калитва, вверх по ее течению, до точки стыка границ 27287523 Старокалитвенского, Криничанского и Новокалитвенского сельских поселений.

### Протяженность границы – 10024 метра.

### V. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Криничанским сельским поселением

### От точки стыка границ 27287523 линия границы идет в северном направлении по ручью до пересечения с руслом реки Черная Калитва в точке 27293993.

### От точки 27293993 линия границы идет в общем юго-западном направлении по оси реки Черная Калитва, вверх по ее течению, до точки стыка 27294088 границ Старокалитвенского, Евстратовского и Криничанского сельских поселений.

### Протяженность границы – 6012 метров.

### VI. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Евстратовским сельским поселением

### От точки стыка границ 27294088 линия границы идет в северо-западном направлении по оси реки Черная Калитва, вверх по ее течению, до точки 27295064.

### От точки 27285064 линия границы идет в северном направлении по пойме реки Черная Калитва, затем по бровке балки, по полевой дороге до пересечения с юго-западной границей села Терновка в точке 27295806.

### От точки 27285806 линия границы поворачивает на запад до пересечения с осью автомобильной дороги Россошь – Богучар в точке 27285821.

### От точки 27285821 линия границы идет в северо-восточном направлении по юго-восточной стороне лесной полосы, по пашне, далее вдоль вершины балки Моргунов яр, затем снова по юго-восточной стороне лесной полосы до точки стыка 27283843 границ Алейниковского, Старокалитвенского и Евстратовского сельских поселений.

### Протяженность границы – 12075 метров.

### Общая протяженность границы – 70456 метров.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2012г.)

| № п/п | Административно- территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 26.16 | Старокалитвенское сельское поселение |  | 2604 |  |  |
| 26.16.1 |  | Село Старая Калитва | 1436 | Центр | 35 |
| 26.16.2 |  | Село Кулаковка | 162 | 12 |  |
| 26.16.3 |  | Хутор Лощина | 450 | 7 |  |
| 26.16.4 |  | Село Терновка | 556 | 12 |  |

1.3. Историко-градостроительный анализ территории Старокалитвенского сельского поселения

Расположено в восточной части района, на правобережье Дона. Площадь поселения 22524 га, численность населения – 2604 человек. В состав поселения входят три села: Старая Калитва (бывший город Калитва – центр Калитвянского уезда), Кулаковка и Терновка, и хутор Лощина.

Пожалуй, это одно из самых замечательных поселений не только Россошанского района, но и Воронежской области. Здесь сконцентрированы старейшие населенные места области – от бронзового века до ХYIII века, выразительный ландшафт правобережья Дона, ярко выраженная система расселения, центром которой является село Старая Калитва.

Село Кулаковка расположено на берегу Дона, на бывшей дороге из г. Калитвы в Павловскую крепость; село Терновка и хутор Лощина – вдоль дороги из г. Калитвы – в Острогожск.

На территории поселения расположено 25 объектов культурного наследия, в том числе 7 выявленных объектов археологии и 2 выявленных объекта, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно НПА | Датировка ОКН согласно НПА | НПА | Местонахождение ОКН | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | Кулаковское городище | II-I тыс. до н.э. | Р № 219, прил. 1, п. 96 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 2 | 14 | Поселение 1 у с. Кулаковка | эпоха бронзы, РЖВ | Р № 510, п. 2072 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 3 | 15 | Поселение 2 у с. Кулаковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2073 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 4 | 16 | Поселение 3 у с. Кулаковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2074 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 5 | 17 | Поселение 4 у с. Кулаковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2075 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 6 | 18 | Поселение 5 у с. Кулаковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2076 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 7 | 43 | Курганная группа 1 у с. Старая Калитва | не ясна | Р № 510, п. 2096 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 8 | 44 | Курганная группа 2 у с. Старая Калитва | не ясна | Р № 510, п. 2097 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 9 | 45 | Курганная группа 3 у с. Старая Калитва | не ясна | Р № 510, п. 2098 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 10 | 46 | Курганная группа 4 у с. Старая Калитва | эпоха бронзы, средневековье | Р № 510, п. 2099 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 11 | 47 | Поселение у с. Старая Калитва | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2100 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 12 | 50 | Поселение у с. Терновка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2110 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 13 | 51 | Курганная группа 1 у с. Терновка | не ясна | Р № 510, п. 2107 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 14 | 52 | Курганная группа 2 у с. Терновка | не ясна | Р № 510, п. 2108 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 15 | 53 | Курганная группа 3 у с. Терновка | не ясна | Р № 510, п. 2109 | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 16 | 67 | Терновка. Курган | эпоха бронзы | В | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 17 | 69 | Поселение 1 у с. Новая Мельница | неолит, энеолит | В | Старокалитвянское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: х. Новая Мельница |
| 18 | 70 | Поселение 2 у с. Новая Мельница | эпоха бронзы | В | Старокалитвянское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: х. Новая Мельница |
| 19 | 71 | Поселение 1 у с. Лощина | эпоха бронзы | В | Старокалитвянское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: х. Лощина |
| 20 | 72 | Поселение 2 у с. Старая Калитва | энеолит | В | Старокалитвянское сельское поселение |  |
| 21 | 76 | Грунтовый могильник у с. Лощина | ранее средневековье | В | Старокалитвянское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: х. Лощина |
| 22 | 77 | Поселение 2 у с. Лощина | эпоха бронзы, средневековье | В | Старокалитвянское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: х. Лощина |
| 23 | 106 | Школа | 1912 г. // нач. ХХ в. | Р № 510, п. 2061; Р № 850, прил. 3, п. 744 | Старокалитвянское сельское поселение, с. Терновка |  |
| 24 | *31 | Братская могила № 194 | 1918-1920 гг. |  | Старокалитвенское сельское поселение, с. Старая Калитва |  |
| 25 | *32 | Братская могила | 1919-1920 гг. |  | Старокалитвенское сельское поселение, с. Терновка |  |

* Согласно информации, представленной в перечне объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области (письмо управления культуры от 23.04. 2009 г. № 01-21/496).

Р №219 – Объект культурного наследия регионального значения, принят на охрану решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 17.04.87 г. № 219 «О мерах по совершенствованию работы по охране памятников истории и культуры в Воронежской области в свете постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О работе советских и хозяйственных органов Пензенской области по выполнению Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

Р №510 – Объект культурного наследия регионального значения, принят на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Р №850 – Постановление администрации Воронежской области от 14 августа 1995 г. N 850 «О порядке управления зданиями-памятниками истории и архитектуры в воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 N 63; от 31.10.2000 N 1031 (ред. 07.02.2001); от 13.07.2001 N 720; от 13.07.2001 N 721).

Село Старая Калитва

Село расположено на правом высоком берегу Дона. Возникло после издания в 1722 году указа Петра I о заселении украинскими казаками дач «близ р. Черной Калитвы под рекою Доном, в урочище, в тупиках, у Подгорного озера в защиту от неприятельских набегов». В соответствии с этим указом 13 апреля 1726 года полковник Острогожского слободского полка И.И. Тевяшов с общего согласия старшин повелел «сотнику Ендовищенской сотни Василию Сиверскому с обывателями переселиться на место близ реки Черной Калитвы».

Очевидно в том же году на правом высоком берегу Дона, севернее впадения в него Черной Калитвы была сооружена небольшая крепость и возникло поселение.

Первоначально оно называлось просто Калитва и считалось полковою слободою. Позднее, с появлением рядом Новой Калитвы, слобода стала именоваться Старой Калитвой. Изменение ее статуса происходит в 1765 году, когда территория бывшего Острогожского полка была преобразована в провинцию и разделена на шесть комиссарств. Центром одного из них становится Калитва. Здесь постоянно проживал комиссар, который ведал сбором податей и осуществлял полицейские функции в приписанных к Калитве селах.

В 1777 году, вместо деревянной, была выстроена новая каменная Успенская церковь. Впоследствии, в 1857 г. она была «распорстранена».

В записке воронежского генерал-губернатора Е.А. Щербинина Екатерине II, датированной 1779 годом, говорилось: «Город Острогожской провинции Калитвянского комиссарства слобода Калитва привилегированная. Оная слобода называется также городом. По комиссарству положение имеет изрядное и селение достаточное, в котором выстроено немалое число и помещичьих хороших домов на большой реке Дону».

В 1779 году с образованием Воронежского наместничества Калитва официально становится уездным городом. Достаточно подробная его характеристика приведена в описании уезда, составленном также в 1779 году. В нем сообщается, что в Калитве насчитывалось 185 дворов. Далее в этом же описании говорится: «Оный город. … Положение свое имеет по горе на правых берегах реки Дона, оврагов Тупки и Липового, да по обе стороны двух отвершков. … В сем городе укрепления по новости никакого нет, а имеется старинная небольшая ветхая крепосца, обрытая сухим рвом. Во оном городе публичных строений – приходская церковь Успения пресвятые богородицы каменная, присутственные места – уездной нижней земской суд, уездное казначейство, нижняя расправа, городническое правление, тюремная изба с острогом, два соляных амбара и казенный выход для хранения собираемых государственных податей, городнический дом, деревянная сверх того городовая ратуша, духовное правление и магазины для собираемого с войсковых обывателей хлеба».

О фактических размерах города той поры можно судить и по дошедшей до наших дней топографической съемке. Его планировка следовала за особенностями рельефа и была вытянута вдоль Дона, во многом повторяя изгиб реки. В описании 1785г. о планировке Калитвы было сказано: «фигуру имеет иррегулярную, похожую на треугольник».

Дорегулярный план Калитвы, съемка 1779г.

Утверждение герба Калитвы, как и всех других городов Воронежской губернии, состоялось 21 сентября 1781 года. Герольдмейстер Волков поместил в золотом поле «две бегущие чекалки…, которыми зверями сие место изобилует». О том, что это за звери можно говорить только предположительно. Судя по рисунку герба, приведенному в ХХI томе (№ 15237) Полного Собрания законов Российской империи, ими могли быть шакалы.

В 1786 году Калитва обрела «высочайше конфирмованный» регулярный план. Проектировщики укрупнили старые кварталы, спрямили улицы и расширили старую площадь, в структуре которой предусмотрено было размещение «казенных» зданий. На важнейших улицах города, радиально отходящих от центра, были запроектированы площади меньших размеров.

Регулярный план Калитвы 1786г.

Пребывание Калитвы в ранге уездного центра оказалось крайне непродолжительным. Уже в 1802 году Калитвянский уезд был упразднен, а сама Калитва вновь вошла в состав Острогожского уезда. При этом ей была дарована привилегия именоваться «бывшим городом». Став заштатным городом Калитва практически потеряла возможности для реализации своего регулярного плана и поэтому обнаружить его следы в современной планировочной структуре села Старая Калитва достаточно сложно.

Окончательно статус Калитвы был определен лишь в мае 1865, когда вышло высочайшее повеление: «…заштатный город Калитву упразднить, числящихся в этом городе мещан обратить в государственных крестьян…». Однако, несмотря на это, Калитва по-прежнему оставалась одним из наиболее крупных населенных пунктов юго-западной части Воронежской губернии.

Так, по данным на 1900 год в Старой Калитве проживало 5388 человек. Помимо церкви в ней имелось еще шесть общественных зданий и две земских школы. В селе насчитывалось 53 ветряных мельницы, 6 маслобойных заводов и крупорушка. Четыре раза в год в Старой Калитве собирались многолюдные ярмарки.

Свидетельством интенсивного развития села в последующие годы может служить тот факт, что уже к 1916 году жителей было 7103 человека. Однако, в послереволюционный период по целому ряду причин, население Старой Калитвы значительно сократилось и сейчас это типичное село, о городском прошлом которого в его облике почти ничего не напоминает.

В 2011г. в селе насчитывалось 1436 жителей.

Село Кулаковка

Расположено на правом берегу Дона. Основано в кон. XVIII-нач.Х1Х вв. В 1859 г. было 103 двора с населением 628 человек, действовал молитвенный дом. В 2011г. в селе насчитывалось 162 жителя. Около села расположены 5 поселений эпохи бронзы и РЖВ.

Село Терновка

Расположено на левом берегу р. Черная Калитва, при дороге из Старой Калитвы в Россошь и Острогожск. Основано в XVIII в. Казаками Острогожского полка. В описании Калитвянского уезда за 1779 год указан хутор Терновой, в котором насчитывалось 48 дворов. Селом Терновка считается с 1859 года, когда здесь была освящена деревянная Спасская церковь. В 1859 г. в селе проживало 1098 человек, а в 1900 году село имело 275 дворов и 1803 жителя. В 2011г. численность населения села – 556 человек.

В Терновке родился бывший командующий Северной морской флотилии Захар Александрович Закупнев (1890-1937). Его морская служба началась в 1911 году на Балтийском флоте. В 1933 году 3.А. Закупнев принимает командование только что созданной Северной морской флотилией, с которой начался Северный флот России.

Хутор Лощина

Расположен на левом берегу р. Черная Калитва, при дороге из Старой Калитвы в Россошь и Острогожск. В кон. Х1Х – нач. ХХ вв. был владельческой усадьбой. В 1900 году здесь насчитывался 1 человек. В 2011г. численность населения хутора – 450 человек.

1.4. Природно-ресурсный потенциал Старокалитвенского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Старокалитвенского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Продолжительность солнечного сияния за год составляет около 1900 часов. Годовой приток суммарной солнечной радиации составляет 94-96 ккал/см2.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,50С..Абсолютный максимум составил +430С абсолютный минимум достигал -370С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +360С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -270С.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 – 500 мм. Однако их распределение по сезонам неравномерно: в теплый период (апрель — октябрь) выпадает около 300-320 мм, а в холодный (ноябрь — март) не превышает 160 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период. Суммарная величина испарения превосходит 400 мм.

Устойчивый снежный покров на территории устанавливается после 10 декабря, а высота его колеблется от 10 до 15 см.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обусловливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками как видно на геологическом разрезе №51.

Рис. Фрагмент геологического разреза №51 (Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974)

С поверхности покровные суглинки, местами лессовидного характера, а также пески и глины.

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: овражная эрозия, заболачивание в пойме р.Черная Калитва, процессы оползнеобразования и карста. Возможно развитие просадочных явлений.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами. Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах и на участках низких террас.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения имеются следующие месторождения полезных ископаемых, представленных ниже в таблице. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории не выявлено.

| № п/п | Наименование полезного ископаемого | Месторождение (участок) | Местоположение | Запасы (тыс. м3, тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2008 г. | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суглинки | Старокалитвен-ское | В 2 км к СВ с. Лощина | А+В-522/430 приняты НТС ГУЦР пр.54 от 27.06.1974 г. числятся на балансе | Не разрабатывается |
| 2 | Суглинки | Лощинское | В 0,2 км к СЗ от с. Лощина | А+В+C1-250/250 ЭТС ТУГИН Воронежской области пр. 5 от 25.02.1998 г. | Не разрабатывается |

Суглинки в основном пригодны для производства кирпича марки “100”.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатно-кальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год в среднем за последние несколько лет всем потребителям составил — 175 млн.м3. Отпуск воды в среднем населению и на коммунально-бытовые нужды – 94 млн.м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 90 лит./сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. Через территорию поселения протекает р.Дон и ее правый приток р.Черная Калитва, а также несколько безымянных водотоков местами пересыхающих.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дон | г.Новомосковск Тульск. Область | Азовское море | - | 1870 |
| 2 | Черная Калитва | Белгородская область | Дон, пр. | 1105 | 162 |
| 3 | Б/н, в 3 км к ЮЗ от с.Терновка | В 1,8 км к ЮЗ от с.Терновка | Черная Калитва,лв | 16 | 2,3 |
| 4 | Б/н, в 1,3 км к ЮВ от с.Терновка | В 0,9 км к ЮВ от с.Терновка | Черная Калитва,лв | 14 | 1 |

Долина реки  Дон – пойменная: шириной 1.4 км. Средняя глубина  - 2,8 м, преобладающая скорость течения — 0,5 м/с. Скорость течения в межень увеличивается до 0,6-1,2 м/с. В половодье она достигает 2,5-3,0 м/с. На плесах где глубина 2-3 м, скорость падает до 0,3-0,4 м/с. Весеннее половодье начинается в период с 20 февраля по 12 апреля. Пик половодья обычно приходится на 8 апреля. Продолжительность половодья около 50 суток. Весенний подъем уровня воды проходит интенсивно (до 1,2-2,0 м/сут). Спадает вода значительно медленнее. Самая ранняя дата появления ледовых образований относится к 23 октября, поздняя — 5 января. Замерзает р.Дон через 10-12 дней после появления первых ледовых образований. Толщина льда может достигать от 41 до 78 см.

Долина реки Дон пойменная с озерами Подгорное и Приступино.

Половодье реки Черная Калитва в среднем наступает  в середине марта. Ширина поймы реки от 200 м в верховье до 4-5 км в устье. Ледовые явления выражены слабо. Ледостав продолжается в среднем 2,5 месяца.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами обыкновенными. Также встречаются пятна оподзоленных черноземов. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу РФ по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Новокалитвянское участковое лесничество Россошанского лесничества. Лесные насаждения представлены островными урочищами. Основными лесообразующими породами являются дуб, ясень, клен и другие. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения. В площади покрытой лесной растительностью почти 80% преобладают твердолиственные породы.

Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория расположена на Среднерусской возвышенности, характеризующаяся полого-холмистым рельефом с овражно-балочной расчлененностью (б.Молочный Яр, б.Зрубянский Яр, б.Черный Яр, Тупка и др.) с общим уклоном на восток. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

Ценные естественные ландшафты долины реки Дон создают предпосылки для развития экологического, познавательного, активного оздоровительного туризма. Долина р.Дон пойменная затопляемая паводком 1% обеспеченности, что ограничивает их развитие только сезонным использованием. Кроме того на пойменных территориях развиваются процессы заболачивания. Рекреационную ценность представляют пляжи реки Черная Калитва. Спокойный гидрологический режим рек предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселение, являются следующие:

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, для водного байдарочного туризма, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- овражно-балочного рельефа;

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- заболачивание пойменных территорий;

- затопление пойменных территорий паводком.

1.5. Население и демография

Демографическая структура и состав населения являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на развитие территории поселения и определяющими трудовой потенциал той или иной территории.

По данным паспорта на 1 января 2010 года численность населения Старокалитвенского сельского поселения составила  2434 человек.

Динамика численности населения Старокалитвенского сельского поселения.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2010 год к 2004 году, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 2571 | 2558 | 2555 | 2461 | 2471 | 2460 | 2434 | 94,67 |
| Родилось, чел | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 32 | 32 | 145,45 |
| Умерло, чел. | 44 | 47 | 47 | 43 | 50 | 51 | 42 | 95,45 |
| Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -22 | -25 | -24 | -19 | -23 | -19 | -10 | х |
| Прибыло, чел. | 35 | 22 | 30 | 35 | 77 | 47 | 144 | 411,43 |
| Выбыло, чел. | 10 | 10 | 12 | 17 | 33 | 125 | 32 | 320 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. | 25 | 12 | 18 | 18 | 44 | -78 | 112 | х |
| Общий прирост (убыль) населения, чел. | 3 | -13 | -6 | -1 | 21 | -97 | 102 | х |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 8,6 | 8,6 | 9 | 9,8 | 10,9 | 13 | 13,1 | 152,33 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 17,1 | 18,4 | 18,4 | 17,5 | 20,2 | 20,7 | 17,3 | 101,17 |

Динамика численности постоянного населения Старокалитвенского сельского поселения представлена на рисунке.

За рассматриваемый период с 2004 года по 2010 год  показатель численности населения Старокалитвенского сельского поселения  имел динамику снижения. В  2010 году показатель составил 2434 человека, что на 5,33 % (137 человек) меньше показателя 2004 года.

Показатель рождаемости в Старокалитвенском сельском поселении за рассматриваемый период увеличился в 1,45 раза. Коэффициент рождаемости в сельском поселении увеличился с 8,6‰ в 2004 году до 13,1‰ в 2010 году.

Показатель смертности за рассматриваемый период с 2004 по 2010 годы немного снизился. В 2010 году показатель смертности уменьшился в 1,05 раза по сравнению с 2004 годом.  Коэффициент смертности увеличился с 17,1‰ в 2004 году до 17,3‰ в 2010 году.

Смертность в поселении на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 1,82 раза. В 2010 году смертность в 1,31 раза превышает рождаемость.

Срединный за период  2004-2010 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Старокалитвенском сельском поселении составил 0,56 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является неблагополучной для дальнейшего развития территории.

За рассматриваемый период с 2004 по 2010 гг. в Старокалитвенском сельском поселении показатели естественной убыли населения имели тенденцию к сокращению, которая обусловлена небольшим снижением показателя смертности.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

За рассматриваемый период с 2004 по 2010 годы средний показатель количества прибывших составил 56 человек. Средний показатель количества выбывших составил  34 человека. Средний показатель миграционного прироста населения, за рассматриваемый период, составил 22 человека. Таким образом, миграционные процессы в Старокалитвенском сельском поселении в основном характеризуются миграционным приростом.

Динамика возрастной структуры населения Старокалитвенского сельского поселения за 2004- 2010 г.г., согласно с паспортом муниципального образования,  представлена в таблице:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 363 | 359 | 331 | 366 | 371 | 375 | 396 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел. | 1228 | 1347 | 1388 | 1345 | 1321 | 1315 | 1347 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел. | 980 | 852 | 836 | 750 | 779 | 770 | 615 |

Как мы видим основная часть населения – это лица трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста в абсолютном выражении увеличилась в 2010 году по сравнению с 2004 годом на 9,7%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста увеличилась в 2010 году по сравнению с 2004 годом на 9,1%.

Численность населения старше трудоспособного возраста снизилась в 2010 году в сравнении с 2004 годом, и данное увеличение составило 37,2% в абсолютном выражении.

В относительном выражении численность населения трудоспособного возраста в 2010 году  увеличилась на 11% в общем объеме, численность населения моложе трудоспособного возраста увеличилась на 2%, численность населения старше трудоспособного возраста уменьшилась на 13% в общем объеме по сравнению с 2004 годом.

Численность населения старше трудоспособного возраста в Старокалитвенском сельском поселении в 2010 году составила 25%, и это высокий показатель, учитывая небольшую долю численности населения моложе трудоспособного возраста (16%), можно сделать вывод, что в дальнейшем численность населения старших возрастов будет только увеличиваться.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в Старокалитвенском сельском поселении на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 751 лица нетрудоспособного возраста, из которых большую часть (61%) составляют лица в пенсионном возрасте. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, демографические процессы, сложившиеся в поселении за рассматриваемый период в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения поселения практически необратимым.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2010 год составила 1198 человек, что составляет 49,2% численности населения сельского поселения. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в период с 2004года по 2010 год имела нестабильную динамику. В 2010 году данный показатель увеличился  на 17,6% по отношению к 2004 году.

По состоянию на 01.01.2004 года в Старокалитвенском сельском поселении общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости составила 31 человек. В 2010 году показатель снизился в 2,07 раза по сравнению с показателем 2004 года и составил 15 человек.

Динамика занятого трудоспособного населения Старокалитвенского сельского поселения по видам экономической деятельности:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 793 | 961 | 847 | 696 | 678 | 963 | 1028 |
| обрабатывающие производства | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производства и распределение электроэнергии, газа и воды | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 19 | 19 | 139 | 16 | 15 | 15 | 26 |
| транспорт и связь | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовая деятельность | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| образование | 78 | 77 | 93 | 71 | 65 | 65 | 57 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 54 | 53 | 47 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Старокалитвенского сельского поселения являются сельское хозяйство охота и лесное хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. На протяжении периода с 2004 по 2010 год можно отметить, что наибольшее количество человек занято в сфере сельского хозяйства  90% (2010 год). В период с 2004 по 2010 год число занятых в сфере сельского хозяйства увеличилось в 1,3 раза, в сфере оптовой и розничной торговли в 1,37 раза. Число занятых в сфере образования снизилось в 1,37 раза, в сфере здравоохранения в 1,8 раза, предоставления прочих коммунальных услуг снизилось в 2,7 раза.

Если рассмотреть распределение занятых по формам собственности, можно отметить, что большинство занято в частном секторе, а именно 93%. Количество занятых в муниципальном секторе в 2010 году составило  7%.

Вывод

Проведенный анализ демографической ситуации в Старокалитвенском сельском поселении показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Об этом говорят высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости, так же, необходимо отметить высокую демографическую нагрузку, старение населения. Таким образом, все свидетельствует о том, что сельское поселение относится к регрессивном типу.

Учитывая эти особенности, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры является увеличение миграционного прироста. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Так же для улучшения демографической ситуации в Старокалитвенском сельском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности, ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда.

1.6. Экономическая база

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении — это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

Экономическая база Старокалитвенского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 |
| обрабатывающие производства | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производства и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| транспорт и связь | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовая деятельность | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| образование | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Общее число предприятий, организаций и учреждений в 2010 году составило 25 единиц.

По формам собственности предприятия представлены муниципальными и частными. В 2010 году предприятия частной формы собственности  составляют 81%,  предприятия муниципальной формы собственности составляют 19%.

Экономическая база в Старокалитвенском сельском поселении представлена следующими предприятиями и организациями:

| Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- |
| ООО «Восток Агро», МТФ | Производство сырого молока |
| ООО «Восток Агро», зерноток | хранение сельхозпродукции |
| ООО «Берег», МТФ, машинный двор, склады | Производство сырого молока, стоянка техники, хранение сельхозпродукции |
| ООО «Берег», МТФ | Производство сырого молока |
| ООО «Берег», МТФ | Производство сырого молока |

Сельское хозяйство является одной из отраслей экономики Старокалитвенского сельского поселения.

В 2010 году  общий объем продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 239333 тыс. рублей, данный показатель в 2004 году был ниже в 2,2 раза. Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий в 2010 году составила 305 человек, что ниже показателя 2004 года (533 человека) в 1,7 раза.

Число крестьянских (фермерских) хозяйств в 2010 году составило 16 единиц. Объём продукции сельского хозяйства в фермерских (крестьянских) хозяйствах в 2010 году составил 8155тыс. руб., что  выше в 2,2 раза по сравнению с данными 2004 года.

Динамика производства основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий представлена в таблице:

| Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - зерно (в весе после доработки) | 10329 | 9936 | 6880 | 6704 | 17268 | 10924 | 4634 |
| - сахарная свекла | 7171 | 5341 | 9094 | 12387 | 14924 | 9071 | 3256 |
| - подсолнечник | 2536 | 2411 | 1943 | 2680 | 2251 | 2163 | 1577 |
| - картофель | 4223 | 4216 | 3642 | 3877 | 3735 | 3159 | 2065 |
| - овощи | 393 | 375 | 563 | 754 | 741 | 578 | 393 |
| - скот и птица (на убой в живом весе) | 474 | 402 | 383 | 885 | 774 | 629 | 676 |
| - молоко | 6190 | 4560 | 5066 | 5864 | 5836 | 6061 | 5944 |
| - яйца, тыс. штук | 766,7 | 872,6 | 1157 | 1234,3 | 399,8 | 14 | 25,948 |

За период с 2004 по 2010 год удельный вес сельскохозяйственного производства  составляют выращивание зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и производство молока. В 2010 году удельный вес сельскохозяйственного производства занимает производство зерновых культур – 37% и сахарной свеклы – 20%.

Анализ бюджета поселения

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Налоговые поступления в бюджет Старокалитвенского сельского  поселения  по видам налогов:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество физических лиц, тыс. руб. | 29,3 | 289 | 28 | 28 | 66 | 69 | 68 |
| Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб. | 0 | 0 | 27 | 44 | 18 | 27 | 21 |
| Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 160 | 166 | 71,3 | 81,5 | 102,1 | 106,6 | 414,7 |
| Земельный налог, тыс. руб. | 0 | 0 | 248 | 367 | 492 | 628 | 706 |

Наибольшие поступления в доход бюджета Старокалитвенского сельского поселения обеспечивает  земельный налог. В 2010 году земельный налог составил 76% от всех налоговых поступлений.

Показатели бюджета Старокалитвенского сельского поселения

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 2583,1 | 3808,2 | 4363 | 4161,6 | 3662,1 |
| Исполнение к плану на год, % | 87,4 | 101,4 | 102,1 | 100 | 100,1 |
| Собственные доходы, тыс. руб. | 841,7 | 990,8 | 1179,8 | 1891,2 | 1943,2 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб. | 1741,4 | 2817,4 | 3183,2 | 2270,4 | 1718,9 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования, % | 67 | 74 | 73 | 55 | 47 |
| Доходы бюджета на душу населения, руб. | 1011 | 1547 | 1766 | 1692 | 1505 |
| Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 2358,7 | 3570,7 | 4030,2 | 4780,9 | 3732,8 |
| Исполнение к плану на отчетный период, % | 79,8 | 87,7 | 83,8 | 99,7 | 99,9 |
| Расходы бюджета на душу населения, руб. | 923 | 1451 | 1631 | 1943 | 1534 |

Анализ бюджета поселения за 2006-2010 гг. показывает, что доходная часть бюджета выросла в 1,4 раза. За рассматриваемый период  2006-2010 гг. показатель собственных доходов вырос в 2,3 раза, а в общем объеме его доля увеличилась на 20%. Показатель безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшился в 1,01 раза, а в общем объеме его доля снизилась на 20%.  Данный показатель является наибольшим источником формирования доходной части бюджета. Также за рассматриваемый период произошло увеличение доходов и расходов на душу населения в 1,49 раза и в 1,66 раза. Необходимо отметить, что в 2009 и 2010гг. наблюдается дефицит бюджета. В 2009 году расходы превысили доходы в 1,15 раза, в 2010 году в 1,02 раза.

Вывод

Проведенный анализ исполнения бюджета Старокалитвенского сельского поселения за 2006-2010 годы свидетельствует о том, что формирование доходной части местного бюджета осуществляется в большей части за счет безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ. В 2009 году доля безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ составила 55%. В 2010 году доля безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ составила 47%.

Так же, можно отметить, что существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для Старокалитвенского сельского поселения является актуальным решение множества задач: повышение социально-экономического развития территории, усиление контроля за оформлением земельных участков в собственность, регулярное и своевременное обновление сведений, необходимых для начисления местных налогов, проведение работы по легализации заработной платы, применение мер административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

1.7. Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 22524,62 га. Общая площадь земель населенных пунктов – 1209,94 га, в том числе площадь села Старая Калитва – 592,84 га, села Кулаковка – 82,11 га, хутора Лощина – 266,07 га, села Терновка – 268,92 га.

Согласно данным паспорта муниципального образования за 2011 г. общая площадь земель Старокалитвенского сельского поселения составляет 22,52 тыс. га, общая площадь населенных  пунктов, входящих в состав поселения, составляет – 1,21 тыс. га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения, а именно – 88% от общей площади территории поселения.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Старокалитвенского  сельского поселения по категориям в соответствии с данными паспорта муниципального образования 2011 года.

| № п/п | Категория | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 22520 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1210 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 19890 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 70 |
| 4 | Земли лесного фонда | 1200 |
| 5 | Земли водного фонда | 150 |
| 6 | Земли запаса | - |

1.7.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

На территории Старокалитвенского сельского поселения находится 4 населенных пункта: с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка.

Согласно данным паспорта муниципального образования общая площадь земель населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения составляет 1210 га.

Проектом предусмотрено изменение границ населенных пунктов и, соответственно, увеличение площади земель населенных пунктов.

1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старокалитвенского сельского поселения, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 19890 га.

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 19890 |
| 1 | в т.ч. пашня | 12350 |
| 2 | сенокосы | 2090 |
| 3 | пастбища | 2480 |
| 4 | многолетние насаждения | 70 |
| 5 | залежь | - |
| 6 | прочие | 2900 |

1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования площадь земель промышленности, транспорта и пр. на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 70 га.

В паспорте не приводится расшифровка и дифференциация земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает невозможным разбивку по функциональному использованию земель данной категории применительно к отдельному муниципальному образованию.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Границы земель промышленности. В соответствии с п.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель транспорта. В соответствии с п. 1 ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

По территории Старокалитвенского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Кроме того, по территории поселения проходит аммиакопровод «Тольятти – Одесса».

Границы земель связи.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Старокалитвенского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения следующих объектов: кабелей междугородней связи.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Старокалитвенского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ, скотомогильников.

По результатам проведенного анализа выявлена проблема:

Необходимо однозначно определить границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения. Требуется проведение инвентаризации земель данной категории и внесение изменений в соответствующую учетную документацию.

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

На территории Старокалитвенского сельского поселения земли особо охраняемых территорий не зарегистрированы.

Согласно данным паспорта муниципального образования в Старокалитвенском сельском поселении земли особо охраняемых территорий не зарегистрированы, однако на территории имеются туристические базы и базы отдыха. Согласно данным из публичной кадастровой карты на территории Старокалитвенского сельского поселения общая площадь земель особо охраняемых территорий и объектов составляет 0,71 га. Необходимо перевести 10 га земель сельскохозяйственного использования в земли особо охраняемых территорий и объектов, та как на данных земельных участках располагаются объекты рекреации и туризма.

1.7.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах

территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

Согласно протоколу №14-17/0150-пр от 21.12.2007г. «О принятии согласованных мер по обеспечению регистрации права собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ лесничеств и лесопарков на землях лесного фонда, в состав которых включены лесные участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» отнесению к собственности Российской Федерации подлежат лесные участки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и представленные лесными насаждениями, ранее находившимися в пользовании сельхоз формирований (колхозные леса).

Согласно паспорту муниципального образования площадь земель лесного фонда на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 1200 га. Леса на территории поселения относятся к Новокалитвянскому участковому лесничеству Россошанского лесничества.

1.7.6. Земли водного фонда

## Согласно статье 102 Земельного кодекса РФ (ред.  от 05.04.2011):

## «1. К землям водного фонда относятся земли:

## 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

## 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

## 2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

## 3. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

## 4. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется настоящим Кодексом и водным законодательством.»

## Особенности перевода земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, а также особенности перевода земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда установлены статьей 12 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 20.03.2011):

## «1. Перевод земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию допускается в случаях:

## 1) создания особо охраняемых природных территорий;

## 2) установления или изменения границ населенных пунктов;

## 3) размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов;

## 4) прекращения существования водных объектов, изменения русла, границ и иных изменений местоположения водных объектов, в том числе связанных с созданием искусственных земельных участков в случаях, предусмотренных федеральными законами, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

## 2. Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

## 1) если земли заняты водными объектами;

## 2) строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

## 3) изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов».

## Согласно ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 20.03.2011) градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.

## Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами (ч.7 ст.36).

Согласно паспорту муниципального образования площадь земель водного фонда на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 150 га. Через территорию поселения протекает р. Дон.

1.7.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного кодекса РФ.

В соответствии с данными администрации муниципального образования на территории Старокалитвенского сельского поселения земли запаса не зарегистрированы.

1.7.8. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Агентством государственной оценки земли ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» выполнены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственных угодий, земель поселений, земель сельскохозяйственного назначения, садоводческих и огороднических объединений вне черты поселений, земель промышленности и иного специального назначения вне черты поселений, земель водного фонда.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

Вывод:

в связи с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Анализ земель на территории Старокалитвенского сельского поселения показывает, что площади земель многих категорий не установлены.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения необходимо установить границы земельных участков и территорий:

- в составе земель сельскохозяйственного назначения – границы участков под инженерными коммуникациями, зданиями, строениями, сооружениями для производства сельскохозяйственной продукции;

- в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и земель иного специального назначения – границы земель промышленности, энергетики, связи, телевидения и иного специального назначения (кладбища, скотомогильники, свалки ТБО);

- уточнить площади и границы земель водного фонда;

- уточнить наличие и границы земель запаса;

- уточнить наличие и границы земель особо охраняемых территорий;

- уточнить площади и границы земель лесного фонда;

- уточнить площади и границы земель населенных пунктов.

1.8.  Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов

1. Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- сельское поселение;

- сельский населенный пункт;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал;

- сформированный земельный участок.

2. Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

3. Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

4. Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и прочей

. оводческих, огороднических и дачных объединений. ственной кадастровой оценки земель населенных пунктовиспользованиюкосмическоградостроительной документации.

5. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами.

1.8.1. Планировочная организация территории Старокалитвенского сельского поселения

Планировочная организация территории Старокалитвенского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен 4 населенными пунктами: с. Старая Калитва, с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина.

Въезд в поселение со стороны г. Россошь осуществляется по региональной автодороге Богучар – Старая Калитва – Россошь. Данная автодорога являются главной планировочной осью поселения, вдоль которой сформировались населенные пункты – с. Старая Калитва, с. Терновка, х. Лощина.

В центральной части поселения располагаются с. Старая Калитва, с. Терновка, х. Лощина, в северо-восточной части – с. Кулаковка.

Восточную границу сельского поселения образует р. Дон, южную – р. Чёрная Калитва.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения. Кроме того на территории поселения располагаются массивы лесного фонда.

1.8.2. Функциональное зонирование и планировочная структура территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения является одним из базовых элементов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

-определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории населенного пункта;

-привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и определение их перспективной хозяйственной направленности;

-разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Функциональное зонирование на уровне поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

-современного использования территории;

-концепции пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

-градостроительных ограничений использования, определяемых аспектами природного и техногенного характера.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов определяются по фактическому использованию.

Согласно ст. 85 Земельного кодекса РФ:

## -земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам;

## -земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам;

## -земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам;

## -земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма;

## -в пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение;

## -земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения  предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Село Старая Калитва

Село старая Калитва является административным центром Старокалитвенского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге Богучар – Старая Калитва – Россошь. Кроме того по территории населенного пункта проходит региональная автодорога «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка, соединяющая с. Старая Калитва и с. Кулаковка.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирным жилым домом. Кварталы жилой застройки имеют правильную и неправильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, школа, детский сад, кафе, ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Рекреационная зона представлена неблагоустроенным сквером.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Восток Агро».

Зоны специального назначения представлены двумя кладбищами.

Село Кулаковка

Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка, соединяющая с. Кулаковка и с. Старая Калитва. Общественно-деловой центр сформирован в центральной части населенного пункта.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи,  ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Рекреационная зона представлена неблагоустроенными зелеными насаждениями.

Зона специального назначения представлена кладбищем.

Хутор Лощина

Планировка хутора складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге Богучар – Старая Калитва – Россошь. Общественно-деловой центр сформирован в центральной части населенного пункта.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи,  ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Рекреационная зона представлена неблагоустроенными зелеными насаждениями.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Берег».

Зона специального назначения представлена кладбищем.

Село Терновка

Планировка хутора складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге Богучар – Старая Калитва – Россошь. Общественно-деловой центр сформирован в центральной части населенного пункта.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки имеют преимущественно правильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, школа,  ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Берег».

Зона специального назначения представлена 2мя кладбищами.

1.8.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

При  разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. В данном проекте учитывались следующие планировочные ограничения:

- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия;

- Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

Границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

1.8.3.1. Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

- полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог;

-охранная зона газораспределительных сетей и трубопроводного транспорта;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранная зона линий связи.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Для автодорог первой и второй технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 75 метров, для автодорог третьей и четвертой технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 50 метров, для автодорог пятой технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров.

По территории поселения проходят следующие автодороги регионального значения: Богучар – Старая Калитва – Россошь; «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка. Данные автодороги относятся к третьей и четвертой техническим категориям.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранная зона газораспределительных сетей и трубопроводного транспорта

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

По территории поселения проходит газопровод высокого давления, низкого давления.

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (ред. от 23.11.1994 – действие документа распространено на магистральные аммиакопроводы постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61 с учетом дополнений, внесенных указанным документом) устанавливаются:

## вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

## вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

## вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

По территории Старокалитвенского сельского поселения проходит аммиакопровод «Тольятти – Одесса».

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно – измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) помимо охранных устанавливаются буферные зоны. Буферная зона устанавливается вдоль трассы магистрального аммиакопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны. В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в Правилах безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака (ПБ 03-182-98), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 N 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

Охранная зона воздушных линий электропередач

По территории поселения проходят линии электропередач напряжения 110 кВ, 10 кВ.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с постановлением от 24 февраля 2009 г. № 160 о порядке установления охранных зон, объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон:

-ЛЭП 110 кВ – 20 м,

-ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона линий связи

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

По территории Старокалитвенского сельского поселения проходит кабели межпоселковой связи, кабели связи внутри населенных пунктов.

1.8.3.2.  Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

  - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры   СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03   в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

На территории поселения имеются предприятия, являющиеся  источником  негативного  воздействия  на  состояние  окружающей  среды. Для них принимаются индивидуальный класс опасности и санитарно-защитные зоны.

Реестр основных предприятий и санитарно-защитных зон:

| № п/п | Адрес | Наименование предприятия | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старая Калитва | ООО «Восток Агро», МТФ | Производство сырого молока | III | 300 |
| 2 | с. Старая Калитва | ООО «Восток Агро», зерноток | хранение сельхозпродукции | IV | 100 |
| 3 | с. Терновка | ООО «Берег», МТФ, машинный двор, склады | Производство сырого молока, стоянка техники, хранение сельхозпродукции | IV | 100 |
| 4 | с. Терновка | ООО «Берег», МТФ | Производство сырого молока | III | 300 |
| 5 | х. Лощина | ООО «Берег», МТФ | Производство сырого молока | III | 300 |
| 6 | с. Старая Калитва | ИП Кухтенков, СТФ | животноводство | IV | 100 |
| 6 | с. Старая Калитва | ООО «Восток-Агро», КРС | Животноводческая ферма на 2200 голов молодняка КРС | I | 1000 |

Санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО

На территории сельского поселения располагаются кладбища. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 они имеют V  класс опасности как сельские кладбища, и размер их санитарно-защитных зон составляет 50 м.

| Населённый пункт | Действующее/ закрытое | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старая Калитва | Действующее | 0,3 | V | 50 |
|  | Действующее | 2,55 | V | 50 |
|  | Действующее | 1,5 | V | 50 |
| с. Кулаковка | Действующее | 0,25 | V | 50 |
| х. Лощина | Действующее | 1,3 | V | 50 |
| с. Терновка | Действующее | 0,6 | V | 50 |
|  | Действующее | 0,6 | V | 50 |
| Северная часть Старокалитвенского сельского поселения | Закрытое | 0,45 | V | 50 |

На территории Старокалитвенского сельского поселения расположены  скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенный скотомогильник.

| Населённый пункт | Дата открытия | характеристика | Класс опасности | Расстояние до населенного пункта, км | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старая Калитва | 2005 | действующий | I | 1 | 1000 |
| с. Терновка | 2008 | действующий | I | 1 | 1000 |
| с. Терновка | 1974 | сибиреязвенный | I | 5 | 1000 |

В соответствии с Кадастром отходов производства и потребления Воронежской области на территории Старокалитвенского сельского поселения размещено пять свалок.

| Населённый пункт | Кол-во | Площадь, га | Количество размещенных отходов, т.м3/год | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Старая Калитва | 2 | 0,3 | 20 | I | 1000 |
| село Кулаковка | 1 | 0,3 | 5 | I | 1000 |
| хутор Лощина | 1 | 0,3 | 10 | I | 1000 |
| село Терновка | 1 | 0,3 | 10 | I | 1000 |

1.8.3.3.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Старокалитвенского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Старокалитвенского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

1.8.3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

## Река Дон, река Чёрная Калитва, водотоки без названия, пруды являются поверхностными водными объектами общего пользования. Согласно ч.6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

## В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Федерального закона №74 –ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны по Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии.

## Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме Генерального плана отображены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ). В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

## 1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

## 2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

## 3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина, км | Размер береговой полосы, м | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дон | 1870 | 20 | 50 | 200 |
| р. Чёрная Калитва | 162 | 20 | 50 | 200 |
| Б/н, в 3 км к ЮЗ от с.Терновка | 2,3 | 5 | 50 | 50 |
| Б/н, в 1,3 км к ЮВ от с.Терновка | 1 | 5 | 50 | 50 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона №73-ФЗ от 03.06.2006 запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

## - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

## - осуществление мер по охране таких водных объектов.

## К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

1.8.3.5. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Рекомендуется устанавливать следующие границы охранных зон:

1) для памятников археологии:

а) минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м – в радиусе 30 м;

- высотой до 2 м, диаметром до 50 м – в радиусе 40 м;

- высотой до 3 м, диаметром до 60 м – в радиусе 50 м;

- высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае. При этом минимальный радиус зоны равен радиусу кургана, увеличенному на 10 метров;

- для курганных групп – радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

б) минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников – в радиусе 25 м от границ памятника;

2) для памятника архитектуры, ансамбля:

а) зона охраны – не менее территории земельного участка, отведенного для данного объекта, согласно кадастровому плану;

б) зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – не менее внешних границ смежных земельных участков;

в) зона охраняемого природного ландшафта при условии неразрывной исторической и визуальной связи объекта культурного наследия с сохранившимися природными элементами (холм, склон, мыс, река, пруд, озеро, лес, луг и т.п.) – по естественным границами указанных природных ландшафтов, но не менее чем в радиусе 25 м от границ территории объекта культурного наследия».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

## - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

## - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

## - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На территории поселения располагаются объекты культурного наследия местного значения, регионального значения. Перечень объектов культурного наследия регионального значения приведен в пункте 1.3. «Историко-градостроительный анализ территории Старокалитвенского сельского поселения».

1.8.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Затопления паводком 1% обеспеченности от р. Дон:

| № п/п | Река | Населенный пункт | Район/ бассейн | Максимальные уровни весеннего половодья |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 1 | Дон | Кулаковка | Россошанский | 78,57/ 9 | 77,64/ 3 | 76,63/ 2 | 75,87/ 0 | 74,61/ 0 |
| 2 | Дон | Старая Калитва | Россошанский | 77,94/ 112 | 77,02/ 20 | 76,93/ 16 | 75,28/ 4 | 74,03/ 0 |

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Старокалитвенском сельском поселении заболоченные территории выявлены в пойменной зоне р. Дон и р. Чёрная Калитва.

Нарушенные территории – территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Вывод:

1. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

2. Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

3. Требуется проведение историко-культурной экспертизы для участков, подлежащих хозяйственному освоению.

1.9. Объекты капитального строительства местного значения

1.9.1. Инженерная инфраструктура

1.9.1.1. Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Старокалитвенского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин 9 штук, глубина от 60 до 99 м; водонапорных башен — 10 шт, объем 15 куб.м; сетей и водоводов (протяженностью 35,4 км). Общая производительность водозаборов составляет 9,42 тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Старокалитвенского сельского поселения действуют 11 водозаборов.  Основным оборудованием являются погружные насосы марок: ЭЦВ6-10-140. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1969 года и износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести тампонирование существующих скважин и проведение изыскательских работ по размещению новых водозаборов.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установлено  водоразборных колонок. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 210 литров.

Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет — 36,9 %.  Из этого следует, что необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100% охвата всех жилых районов поселения.

1.9.1.2. Водоотведение

Система централизованной канализации в Старокалитвенском сельском поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующей фильтрацией в грунт или  вывозом специальной техникой.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

1.9.1.3. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Старокалитвенского сельского поселения развивается на базе природного газа через АГРС «Криничное». По территории поселения проходит амиакопровод «Тольятти — Одесса».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II – ой категории р ≤ 0,6 МПА;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА.

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 3 ГРПМ и 13 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ГРП и ШРП Старокалитвенского сельского поселения   сведены в таблицу:

| Наименование и адрес размещения | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Входной диаметр, мм | Выходной диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП 34 | 6 | 2,5 0,3 | 150 100 | 150 100 |
| ГРП 37 | 6 | 0,3 | 100 | 100 |
| ГРП 36 | 6 | 2,5 | 150 | 80 |
| ШРП 144 | 6 | 0,3 | 80 | 150 |
| ШРП 183 | 6 | 0,3 | 150 | 80 |
| ШРП 171 | 2,5 | 0,3 | 80 | 150 |
| ШРП 180 | 2,5 | 0,3 | 150 | 80 |
| ШРП 181 | 2,5 | 0,3 | 80 | 80 |
| ШРП 182 | 2,5 | 0,3 | 80 | 80 |
| ШРП 161 | 2,5 | 0,3 | 80 | 100 |
| ШРП 148 | 2,5 | 0,3 | 50 | 100 |
| ШРП 149 | 2,5 | 0,3 | 50 | 100 |
| ШРП 184 | 2,5 | 0,3 | 50 | - |
| ШРП 162 | 2,5 | 0,3 | 80 | 80 |
| ШРП 163 | 2,5 | 0,3 | 80 | 100 |
| ШРП 179 | 2,5 | 0,3 | 80 | 100 |

По данным администрации Старокалитвенского сельского поселения:

- природным газом газифицировано 63 % квартир;

- сжиженным газом газифицировано 37 % квартир.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных);

  - малоэтажной многоквартирной застройки.

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты, 2-х контурные отопительные котлы и 1-контурные отопительные котлы.

1.9.1.4. Теплоснабжение

В  Старокалитвенском сельском поселении  Россошанского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных.

В качестве топлива используется в основном  уголь и газ, резервным топливом уголь и мазут

Основные технические характеристики котельных  сведены в таблицу (по данным администрации):

| Местоположение котельной | Количество и тип котлов | Проектная мощность в Гкал/час | Год ввода | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Терновка | Универсал-5М — 1 шт | 0,28 | 1978 | Уголь/ 47,4 тонн |
| Котельная СДК с. Ст. Калитва | Универсал-5М — 1 шт | 0,28 | 1982 | Уголь/ 97,5 тонн |
| Котельная детсада с. Ст. Калитва | ЭПЗ-100 — 1 шт | 0,17 | 2006 | Электричество |
| Котельная школы с. Ст. Калитва | Хопер-100 — 1 шт | 0,26 | 2007 | Газ/ 63,72 тысч.куб.м |

Годовой  расход топлива на отопление социально значимых объектов:

- уголь — 144,9 тонн;

- газ — 63,72 тысч.куб.м.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Старокалитвенского сельского  поселения.

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 16,09 13,87 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт поселения | 1,15 0,99 |  |
|  |  | От отдельно стоящих и строено-пристроенных котельных |
| Всего: | 17,24 14,86 |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 0,26 0,23 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт и с/х, пром. Предприятия поселения | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |
| Всего: | 17,5 15,09 |

1.9.1.5. Электроснабжение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП – обеспечение оптимального развития энергосистемы Старокалитвенского сельского поселения,  взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Старокалитвенского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/10 кВ «Старая Калитва». По балансовой принадлежности электросетевые объекты поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». По территории поселения проходят линии ЛЭП ВЛ 110 кВ «Придонская — Старая Калитва », «Старая Калитва — Б. Казинка».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 51 шт, присоединенной мощностью — 6973  кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций обслуживающих Старокалитвенского  сельское поселение сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол-во и мощность трансформаторов шт/кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 210 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 2 | ТП 211 | 10/0,4 кВ | 1х40 кВа |
| 3 | ТП 209 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 4 | ТП 212 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 5 | ТП 213 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 6 | ТП 214 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 7 | ТП 215 | 10/0,4 кВ | 1х25 кВа |
| 8 | ТП 216 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 9 | ТП 217 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 10 | ТП 218 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 11 | ТП 220 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 12 | ТП 221 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 13 | ТП 222 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 14 | ТП 223 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 15 | ТП 224 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 16 | ТП 225 | 10/0,4 кВ | 1х25 кВа |
| 17 | ТП 226 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 18 | ТП 228 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 19 | ТП 230 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 20 | ТП 501 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 21 | ТП 502 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 22 | ТП 503 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 23 | ТП 505 | 10/0,4 кВ | 1х25 кВа |
| 24 | ТП 506 | 10/0,4 кВ | 1х400 кВа |
| 25 | ТП 507 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 26 | ТП 508 | 10/0,4 кВ | 1х40 кВа |
| 27 | ТП 509 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 28 | ТП 510 | 10/0,4 кВ | 1х400 кВа |
| 29 | ТП 511 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 30 | ТП 512 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 31 | ТП 513 | 10/0,4 кВ | 1х400 кВа |
| 32 | ТП 514 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 33 | ТП 515 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 34 | ТП 516 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 35 | ТП 517 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 36 | ТП 518 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 37 | ТП 519 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 38 | ТП 520 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 39 | ТП 531 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 40 | ТП 536 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 41 | ТП 537 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 42 | ТП 601 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 43 | ТП 602 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 44 | ТП 606 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 45 | ТП 607 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 46 | ТП 608 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 47 | ТП 609 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 48 | ТП 610 | 10/0,4 кВ | - |
| 49 | ТП 611 | 10/0,4 кВ | 1х40 кВа |
| 50 | ТП 616 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 51 | ТП 617 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |

Электрические сети напряжением 10кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

1.9.1.6. Связь

В настоящее время организациям и населению Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

  - -местная телефонная связь;

  - -универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

  - -телеграфная связь;

  - -услуги подвижной радиотелефонной связи;

  - -услуги связи для цели эфирного вещания;

  - -почтовая связь;

  - -междугородная и международная связь;

  - -связь по передаче данных.

С 2004 по 2008 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

  - -формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

  - -повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

  - -расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

  - -переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи:

Старокалитвенское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано.

На территории поселения расположены две телефонные станции.

В населённых пунктах, входящих в поселение, размещено 4 таксофона, из них один радиотаксофон.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Доля пользователей Интернет среди населения, через систему Dial Up — 5 %. Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в Старокалитвенском сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Старокалитвенском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ОАО «МегаФон»,  ОАО «Вымпел-Ком» и другие. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100%.

Система телевидения и радиовещания.

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2011-2013 годы», основной целью которой является, создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП «Студия «Губерния», обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы, создание условий для стабильной работы ГУП  ВО «Студия «Губерния» по производству, выпуску и распространению программ областного государственного телевидения, созданию и  развитию областного государственного радиовещания,  проведению представительских организационно-массовых мероприятий.

Основные задачи программы:

- обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2011 году – не менее 3 час. 40 мин. В г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. В районах области, в 2012 году – не менее 3 час. 40 мин. В г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. В районах области, в 2013 году – 3 час. 40 мин. В г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. В районах области;

- обеспечение распространения телевизионного сигнала программ ГУП ВО «Студия «Губерния» в соответствии с расширением зоны вещания;

- создание и развитие областного государственного радиовещания.

1.9.2. Транспортная инфраструктура

## В полномочия органов местного самоуправления входят: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Транспорт играет важную роль для жизнедеятельности и экономики сельского поселения. Территория Старокалитвенского сельского поселения обслуживается автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автодороги общего пользования регионального значения. Согласно Постановлению администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. N 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области 17.10.2012 N 937), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области. Характеристики данных автодорог представлены в таблице.

| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало, км + | Конец, км+ | Всего, км | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ КВ13-0 | Богучар – Старая Калитва – Россошь | 29,336 | 51,900 | 22,564 | III |
| 20 ОП РЗ КВ13-0 | Богучар – Старая Калитва – Россошь | 52,883 | 80,200 | 27,317 | III |
| 20 ОП РЗ Н24-27 | «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка | 0,000 | 12,400 | 12,400 | III |
| 20 ОП РЗ В 63-0 | «Ольховатка - Старая Калитва» | 7,604 | 9,690 | 2,086 | IV |

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения не входит в полномочия органов местного самоуправления.

Кроме региональных дорог, на территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги.

На территории поселения запланировано строительство региональной автодороги «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - граница Верхнемамонского муниципального района. Также запланировано строительство моста через р. Дон.

Кроме того необходимо проектирование и строительство дороги местного значения вдоль рекреационной зоны с. Кулаковка – с. Нижний Карабут.

Перевозки железнодорожным, воздушным, водным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.

Объекты автосервиса на территории поселения отсутствуют. В с. Старая Калитва имеется АЗС и газовая заправка.

Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В с. Старая Калитва к главным улицам можно отнести: ул. Центральная, ул. Школьная; в с. Терновка: ул. Центральная; в х. Лощина: ул. Центральная; в с. Кулаковка: ул. Центральная.

Перечень дорог с их характеристиками, расположенных на территории сельского поселения (по данным предоставленным администрацией сельского поселения):

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Село Старая Калитва |
| 1 | От столовой до ул. Молодёжная | 1000 |
| 2 | Ул. Луговая | 1100 |
| 3 | Ул. Степная | 400 |
| 4 | Ул. Советская | 1500 |
| 5 | Ул. Молодежная | 700 |
| 6 | Ул. Юбилейная | 500 |
| 7 | Ул. Березовая | 600 |
| 8 | Ул. Базарная | 750 |
| 9 | Ул. Дальняя | 1000 |
| Село Кулаковка |
| 1 | Ул. Центральная | 1100 |
| Село Терновка |
| 1 | От ул. Центральная до МТФ | 400 |
| 2 | Ул. Садовая | 600 |
| 3 | Пер. Тихий | 100 |
| 4 | Ул. Луговая | 750 |
| 5 | Пер. Луговой | 100 |
| 6 | Ул. Зеленая | 200 |
| 7 | Ул. Береговая | 480 |
| 8 | Ул. Весенняя | 400 |
| 9 | Ул. Ветеранов | 180 |
| 10 | Ул. Сиреневая | 150 |
| 11 | Ул. Школьная | 300 |
| 12 | Ул. Молодёжная | 400 |
| 13 | Ул. Урожайная | 500 |
| Хутор Лощина |
| 1 | Ул. Садовая | 800 |
| 2 | Ул. Молодёжная | 1100 |
| 3 | Ул. Школьная | 650 |
| 4 | Ул. Зелёная | 500 |
|  | Итого | 16300 |

В Старокалитвенском сельском поселении требуется капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 16,3 км. Кроме того необходимо устройство асфальтового покрытия на грунтовых дорогах во всех населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения.

На территории с. Старая Калитва располагаются тротуары  по ул. Центральная, ул. Молодёжная, ул. Советская, ул. Степная.

Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт

Данные о предприятиях-перевозчиках, действующих на территории поселения, предоставленные администрацией сельского поселения:

ООО «Россошанское АТП №1501», ООО «Автострада» (маршрутное такси), ОАО «Минудобрения», ООО «Прометей-2», ООО «Автовокзал».

Данные о маршрутах, действующих на территории поселения, предоставленные администрацией сельского поселения:

-Маршрут «Россошь – Новая Калитва», периодичность – ежедневно, 4 раза в день;

-Маршрут «Россошь – Кулаковка» - 2 раза в неделю, 2 раза в день;

Данные об остановках, действующих на территории поселения, предоставленные администрацией сельского поселения:

-с. Старая Калитва – 2 оборудованные остановки;

-с. Кулаковка – 1 неблагоустроенная остановка;

-х. Лощина – 3 оборудованные остановки;

-с. Терновка – 2 неблагоустроенные остановки.

Исходя из выше изложенного необходимо устройство 3  остановочных павильонов в с. Кулаковка, с. Терновка.

Согласно СниП 2.07.01-89 в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта – 800 м.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Хранение автомобилей на территории сельского поселения  осуществляется  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Вывод:

1. Требуется строительство моста через р. Дон.

2. Требуется проектирование и строительство дороги вдоль рекреационной зоны с. Кулаковка – с. Нижний Карабут.

3. Требуется капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием общей протяженностью 16,3 км в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения.

4. Требуется устройство дорог с асфальтовым покрытием на грунтовых дорогах в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения.

5. Необходимо устройство 3  остановочных павильонов в с. Кулаковка, с. Терновка.

6. Необходимо оборудование общественных зон стоянками автотранспорта.

1.9.3. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения представлена малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками и многоквартирным жилым домом. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 1,5 до 50 соток.

По состоянию на 2010  г. в Старокалитвенском сельском поселении насчитывается 1005 домовладений. Общая площадь жилищного фонда составляет 52,7 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности принадлежит 50,8 тыс. кв. м, муниципальному жилищному фонду принадлежит 1,8 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2011 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 52,6 | 52,7 | 52,84 |
|  | в том числе: |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 50,8 | 50,8 | 51,04 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 1004 | 1005 | 1006 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м |  |  |  |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м |  |  | 96 |
|  | в том числе: |
|  | - муниципального | тыс.кв.м |  |  | 32,3 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |
|  | водопроводом | % | 36,9 | 36,9 | 64,8 |
|  | канализацией | % |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |
|  | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 60 | 60 | 63 |
|  | - сжиженным газом | % | 40 | 40 | 37 |
|  | ваннами и душем | % |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % |  |  |  |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 3 | 6 | 6 |

На территории поселения располагается многоквартирный жилой дом. Его характеристики представлены в таблице.

| Адреса домов | Кол-во квартир в доме | Общая площадь, м2 | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старая Калитва, ул. Центральная, 11 | 18 | 708 | 39 |

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В результате анализа состояния жилищного фонда сельского поселения выявлены следующие проблемы:

Требуется развитие муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан.

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Старокалитвенского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика…»), относит к  необходимым сферам  обслуживания населения:

1) образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2) здравоохранение;

3) культуру и искусство;

4) физическую культуру и спорт.

Кроме «Методики…» нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

Согласно СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (в действующей ред.) к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Старокалитвенского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты народного образования. К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В систему образования Старокалитвенского сельского поселения входят:

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Емкость, мест | Фактическая загрузка, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старая Калитва | Структурное подразделение МОУ СОШ МДОУ Старокалитвенский детский сад | 90 | 40 |
| с. Старая Калитва | МОУ Старокалитвенская СОШ | 400 | 150 |
| с. Терновка | МОУ Терновская ООШ | 100 | 47 |

Для школ существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях – 102 места на 1000 человек. Для детских дошкольных учреждений существует норматив числа мест – 40 мест на 1000 жителей (Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области»).

В с. Терновка необходима реконструкция здания детского сада вместимостью 50 мест. В с. Старая Калитва здание детского сада необходимо газифицировать.

Кроме нормативного, существует территориальный подход. Для дошкольных учреждений принят радиус доступности – 500 м. Для начальных школ радиус доступности принят – 2 км, для  средних школ – 4 км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).

На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания   Старокалитвенского сельского поселения  видно, что  радиус обслуживания школы охватывает с. Старая Калитва, с. Терновка, западную часть х. Лощина.

Объекты  здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В Старокалитвенском сельском поселении действует:

-ФАП мощностью 12 посещ./смена в с. Старая Калитва;

-ФАП мощностью 10 посещ./смена в с. Кулаковка;

-ФАП мощностью 10 посещ./смена в х. Лощина;

-ФАП мощностью 12 посещ./смена в с. Терновка;

-аптека в с. Старая Калитва.

Скорая помощь на территории поселения отсутствует, машина «Скорой помощи» вызывается из Новокалитвенского сельского поселения.

В связи с износом здания необходим капитальный ремонт ФАП в с. Кулаковка.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СниП «Градостроительство…»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается 5000 м.  На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Старокалитвенского сельского поселения видно, что все населенные пункты охвачены радиусами обслуживания объектов здравоохранения.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Старокалитвенском сельском поселении данные объекты отсутствуют.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, отделения связи

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СниПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Старокалитвенском сельском функционируют:

-Администрация поселения в с. Старая Калитва;

-Опорный пункт охраны порядка в с. Старая Калитва;

-Отделение банка в с. Старая Калитва;

-Отделение банка в  с. Терновка;

-Отделение связи, почта в с. Старая Калитва;

-Отделение связи, почта в с. Терновка;

-Отделение связи, почта в с. Кулаковка;

-Отделение связи, почта в х. Лощина.

Кроме того, необходим капитальный ремонт зданий отделений связи в с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). Радиусы обслуживания отделения связи охватывают территории всех населенных пунктов. Радиус обслуживания отделения банка охватывает с. Старая Калитва.

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

На территории Старокалитвенского сельского поселения располагаются базы отдыха на берегу р. Дон: ОАО «Минудобрения», ОАО АПК «Черноземье», ООО «АС», ООО «Виктория Плюс», ИП Беликова, ООО «Полистома», «Дельта-пак», ОАО «фирма Молоко», ООО «Калитва Плюс» и др.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области». На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, отрасль развивается на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения функционируют   предприятия торговли. В с. Старая Калитва функционирует кафе на 25 мест, кроме того действует столовая для школы и ООО «Восток Агро».

В с. Старая Калитва планируется устройство рынка площадью 100 м2. Кроме того планируется строительство 2 магазинов по ул. Центральная, 47 и по ул. Центральная, 9а.

В с. Терновка планируется магазин по ул. Центральная, 40а, кафе на 30 посадочных мест по ул. Нагорная.

В с. Кулаковка планируется строительство кафе на 30 посадочных мест.

Пожарная часть на территории поселения отсутствует. Пожарная машина вызывается из Новокалитвенского сельского поселения.

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Радиусы обслуживания предприятий торговли охватывают территории всех населенных пунктов. Радиус обслуживания предприятия общественного питания охватывает с. Старая Калитва.

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

## Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В Старокалитвенском сельском поселении функционируют:

-МУК культурно-досуговый центр в с. Старая Калитва вместимостью 200 мест;

-МУК культурно-досуговый центр в с. Кулаковка вместимостью 50 мест;

-МУК культурно-досуговый центр в с. Терновка вместимостью 300 мест;

-МУК культурно-досуговый центр в х. Лощина вместимостью 150 мест.

-библиотека при МУК КДЦ в с. Старая Калитва с книжным фондом 5687 томов;

-библиотека при МУК КДЦ в с. Терновка с книжным фондом 6312 томов.

Необходим капитальный ремонт культурно-досуговых центров в с. Старая Калитва, в с. Кулаковка, в с. Терновка, в х. Лощина, также помещений, в которых располагаются библиотечные учреждения в с. Старая Калитва и с. Терновка.

Что касается территориального подхода, то ситуация следующая: учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Радиусы обслуживания объектов культуры и искусства охватывают территории всех населенных пунктов.

Объекты физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

В Старокалитвенском сельском поселении действуют:

-Спортзал при Старокалитвенской СОШ площадью 234 м2;

-Спортивная площадка при Старокалитвенской СОШ площадью 0,687 га;

-Спортивная площадка при Терновской ООШ площадью 0,367 га;

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин  или 2,5-3 км.  Радиусы обслуживания спортивных сооружений охватывают с. Терновка, с. Старая Калитва, западную часть х. Лощина.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Старокалитвенском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Структурное подразделение МОУ СОШ МДОУ Старокалитвенский детский сад | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 9 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 90/40 |
| МОУ Старокалитвенская СОШ | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 32 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 400/150 |
| МОУ Старокалитвенская НОШ | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 33 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка |  |
| МОУ Терновская ООШ | с. Терновка, ул. Школьная, 9 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 100/47 |
| Спортивные залы |
| Спортзал при Старокалитвенской СОШ | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 32 | площадь, кв.м | 234 |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| Спортивная площадка при Старокалитвенской СОШ | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 32 | Площадь, га | 0,687 |
| Спортивная площадка при Терновской ООШ | с. Терновка, ул. Школьная, 9 | Площадь, га | 0,367 |
| Библиотеки |
| библиотека при МУК КДЦ | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 3 | кол. томов | 5687 |
| библиотека при МУК КДЦ | с. Терновка, ул. Центральная, 17 | кол. томов | 6312 |
| Учреждения клубного типа |
| МУК культурно-досуговый центр | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 3 | Кол-во мест | 200 |
| МУК культурно-досуговый центр в вместимостью мест | с. Кулаковка, ул. Центральная, 34 | Кол-во мест | 50 |
| МУК культурно-досуговый центр | с. Терновка, ул. Центральная, 17 | Кол-во мест | 300 |
| МУК культурно-досуговый центр | х. Лощина, ул. Центральная, 9 | Кол-во мест | 150 |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Посещ./смена | 12 |
| ФАП | с. Кулаковка, ул. Херсонская, 24 | Посещ./смена |  |
| ФАП | х. Лощина, ул. Центральная, д. 1 | Посещ./смена | 10 |
| ФАП | с. Терновка, ул. Центральная, д. 36 | Посещ./смена | 12 |
| Аптека | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 10 | Кол-во | 1 |
| Отделения связи, почта |
| Отделение связи, почта | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 8 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Кулаковка, ул. Центральная, д. 34 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | х. Лощина, ул. Центральная, д. 5 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Терновка, ул. Центральная, д. 36 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |
| Отделение банка | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка | с. Терновка, ул. Центральная, д. 36 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |
| Опорный пункт охраны правопорядка | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |
| Администрация сельского поселения | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Кол-во | 1 |
| Предприятия общественного питания |
| Кафе | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 10 | Кол-во посадочных мест | 25 |
| Предприятия торговли |
| Магазин | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Торг. Площадь, м2 | 30 |
| Магазин № 8 | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 6 | Торг. Площадь, м2 | 89,6 |
| Магазин № 4 | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 6 | Торг. Площадь, м2 | 108,5 |
| Магазин «Розовый фламинго» | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 2 | Торг. Площадь, м2 | 36 |
| Магазин №10 | с. Старая Калитва, ул. Луговая, д. 14 | Торг. Площадь, м2 | 51,8 |
| Магазин № 32 | с. Терновка, ул. Центральная, д. 15 | Торг. Площадь, м2 | 98 |
| Магазин №22 | с. Терновка, ул. Центральная, д. 15 | Торг. Площадь, м2 | 111 |
| Ларек | с. Терновка, ул. Центральная, д. 10 | Торг. Площадь, м2 | н/д |
| Магазин №21 | х. Лощина, ул. Центральная, д. 3 | Торг. Площадь, м2 | 148,1 |
| Павильон | х. Лощина, ул. Центральная, д. 118а | Торг. Площадь, м2 | н/д |
| Магазин №17 | с. Кулаковка, ул. Центральная, д. 55 | Торг. Площадь, м2 | 22,5 |
| Ларек | с. Кулаковка, ул. Центральная, д. 52а | Торг. Площадь, м2 | 9 |

Радиусы обслуживания объектов социального и культурно-бытового обслуживания представлены на схемах 12, 13.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят   в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области» и СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчетов приняты следующие показатели паспорта муниципального образования 2010 г.:

- численность жителей общая – 2434 человек;

- количество детей 0-6 лет – 184 человека;

- количество детей 7-18 лет – 288 человека.

Сведения о доступности, существующей и нормативной емкости учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения  и социального обеспечения; физкультурно-спортивных сооружений, учреждений общественного питания и торговли; учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания; административно-деловых и хозяйственных учреждений указаны в таблице.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Ед. изм. | Емкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная емкость учреждений обслуживания | Радиус обслуживания, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 97 | 500 м |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 500 | 248 | 4 км (для СОШ) 2 км (для НОШ) |
| 3 | Спортивные залы | площадь, кв. м | 234 | 852 | 2,5-3 км |
| 4 | Стадионы | площадь, га | 1,05 | 0,48 | 2,5-3 км |
| 5 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 11,999 | 14,6 | 2,5-3 км |
| 6 | Учреждения клубного типа | кол-во мест | 700 | 365 | 2,5-3 км |
| 7 | Центр административного самоуправления | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 8 | Отделение связи | единиц | 4 | не менее 1 | 2,5-3 км |
| 9 | Опорный пункт охраны правопорядка | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 25 | 97 | 2,5-3 км |
| 11 | Магазины | м. кв. торговой площади | 705 | 730 | 2,5-3 км |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 17 | 2,5-3 км |
| 13 | Поликлиники, врачебные амбулатории, ФАП | посещений/ смена | 44 | 44 | 5 км |
| 14 | Аптеки | единиц | 1 | 1 на 6 тыс. жит. | 5 км |

Анализируя данные таблицы, видно, что нормативные емкости существующих дошкольных учреждений, спортивных залов, библиотек, предприятий общественного питания  и др. ниже нормативных емкостей.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.4., в Старокалитвенском сельском поселении выявлены проблемы, требующие решения на уровне района, т. е. не входящие в компетенцию органов местного самоуправления поселения.

1. Необходима разработка проектно-сметной документации для реконструкции  здания детского сада вместимостью 50 мест в с. Терновка.

2. Необходим капитальный ремонт ФАП в с. Кулаковка.

Проблемы, находящиеся в ведении органов местного самоуправления:

3. Необходим капитальный ремонт зданий отделений связи в с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина.

4. Необходим капитальный ремонт культурно-досуговых центров в с. Старая Калитва, в с. Кулаковка, в с. Терновка, в х. Лощина.

5. Необходим капитальный ремонт помещений, в которых располагаются библиотечные учреждения в с. Старая Калитва и с. Терновка.

Инвестиционные проекты:

6. Необходимо устройство рынка площадью 100 м2 в с. Старая Калитва.

7. Необходимо строительство магазинов по ул. Центральная, 47, по ул. Центральная, 9а и по ул. Школьная в с. Старая Калитва.

8. Необходимо строительство магазина по ул. Центральная, 40а в с. Терновка.

9. Необходимо строительство кафе на 30 посадочных мест по ул. Нагорная в с. Терновка.

10. Необходимо строительство кафе на 30 посадочных мест в с. Кулаковка.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети объектов обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса и других объектов по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой населенных пунктов. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

1.9.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

На территории поселения расположено 25 объектов культурного наследия, в том числе 7 выявленных объектов археологии и 2 выявленных объекта, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Кроме того на территории Старокалитвенского сельского поселения расположены объекты культурного наследия местного значения:

-памятник ВОВ в с. Старая Калитва,

-памятник ВОВ в с. Кулаковка,

-памятник ВОВ в х. Лощина,

-памятник ВОВ и памятник моряку в с. Терновка,

-Братская могила неизвестных летчиков около ур. Б. Мышинский.

В с. Кулаковка и с. Старая Калитва планируется строительство церквей.

Вывод:

Необходимо создание условий для сохранения памятников местного значения.

1.9.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

На р. Дон располагается большое количество туристических баз. Здесь же  располагаются стихийно сложившиеся места купания. Требуется устройство оборудованного пляжа.

Благоустроенные скверы в населенных пунктах отсутствуют. Предлагается благоустройство скверов для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий с. Старая Калитва, с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина. На данных территориях планируется разбивка газонов, высадка декоративного кустарника и деревьев, установка скамеек, устройство детских игровых площадок.

Детские площадки располагаются в с. Старая Калитва и в х. Лощина. На территории поселения должно быть осуществлено строительство детских игровых площадок во всех населенных пунктах, где присутствует население, нуждающееся в данном объекте.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв.м. на человека. Для Старокалитвенского сельского поселения это 2,9 га. Территория сельского поселения в целом достаточно озеленена за счет защитного озеленения, лесного фонда, парков, садов и озелененных участков частных домовладений. По картографическим обмерам площадь зеленых насаждений общественного пользования в населенных пунктах составляет 6,3 га. В отношении зеленых насаждений, расположенных на территории населенных пунктов необходимо проводить следующие мероприятия: поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.

Вывод:

1. Необходимо устройство оборудованного пляжа на р. Дон.

2. Необходимо благоустройство скверов для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, включающее в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, устройство детских игровых площадок с. Старая Калитва, с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина.

3. Требуется строительство детских игровых площадок в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения.

4. Требуется устройство  пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения.

Места расположения объектов благоустройства указаны на схемах 1 и 2.

1.9.7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве, твердые отходы вывозятся на свалки (участки для размещения ТБО). Сбор и вывоз мусора в населенных пунктах осуществляется жителями самостоятельно.

Требуется строительство в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой  контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт»,  и 0,75 м3 с последующим вывозом на полигон ТБО Россошанского муниципального района.

Уборка снега на региональных дорогах в зимнее время года осуществляется по договору с ООО «Спецтранстрой», на территории с. Старая Калитва и с. Кулаковка – ООО «Восток Агро», на территории с. Терновка и х. Лощина – ООО «Берег».

Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов

Для Старокалитвенского сельского поселения необходима   разработка генеральной схемы очистки территории, включающей в себя следующие мероприятия и положения:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок – 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м3 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

Вывод:

1. Требуется выявление и рекультивация территорий всех свалок ТБО на территории Старокалитвенского сельского поселения.

2. Требуется разработка генеральной схемы санитарной очистки территории Старокалитвенского сельского поселения.

3. Требуется организация контейнерных площадок для сбора ТБО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТБО с данных территорий.

4. Требуется строительство в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой  контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт»,  и 0,75 м3 с последующим вывозом на полигон ТБО Россошанского муниципального района.

1.9.8. Места захоронения

Кладбища

На территории Старокалитвенского сельского поселения находится 7 действующих  кладбищ.

Необходимо поддержание порядка на территориях кладбищ. Кроме того, требуется устройство ограждений территорий кладбищ и устройство подъездов с твердым покрытием.

Скотомогильники

В Старокалитвенском сельском поселении располагаются два скотомогильника около с. Старая Калитва и с. Терновка, кроме того в 5 км от с. Терновка располагается сибиреязвенный скотомогильник. Размещение скотомогильника у с. Старая Калитва не удовлетворяет СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», поскольку в санитарно-защитную зону попадают жилищные объекты.

Вывод:

1. Необходимо поддержание порядка на территории существующих кладбищ.

2. Необходимо устройство ограждений территорий кладбищ.

3. Необходимо устройство дорог с твердым покрытием до кладбищ.

4. Необходима рекультивация скотомогильника у с. Старая Калитва.

ОБЩИЙ ВЫВОД:

Таким образом,  с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Старокалитвенского  сельского поселения.

Проанализированы следующие факторы: планировочная структура, природные условия и ресурсы, эколого-гигиеническая обстановка, экономико-географическое положение и факторы развития сельского поселения, демографическая ситуация, экономическая база развития поселения, сферы занятости, состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры, состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Старокалитвенское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом следующих факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; выделение инвестиционных площадок для развития сельскохозяйственного производства.

# 2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Старокалитвенского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Старокалитвенского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 тома II «Анализ состояния территории Старокалитвенского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10. 2003 г.  непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся  предложения  по размещению на территории Старокалитвенского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по административно-территориальному устройству Старокалитвенского сельского поселения;

- Предложения по градостроительному зонированию территории Старокалитвенского сельского поселения;

- Предложения по обеспечению  территории Старокалитвенского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Старокалитвенского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Старокалитвенского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства; библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта; массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе 4 тома II настоящего Генерального плана.

2.1. Базовый прогноз численности населения Старокалитвенского сельского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность, трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства.

Расчеты основных показателей демографического развития Старокалитвенское сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году постановлением администрации Воронежской области от 11.03.2002 N 258 создана межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 N 451-р утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2008 – 2010 годах, разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих непосредственное влияние на демографическое развитие области.

В рамках региональной программы «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 – 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 – 2010 годы и на период до 2016 года» определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области на 2011-2014 годы».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы», «Формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области» (2010-2015гг.),  и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», «Развитие системы жилищного ипотечного кредитования населения Воронежской области на 2011-2015 годы»,  «Социальное развитие села до 2012 года».

На повышение качества жизни направлены программы: ОЦП -  «Чистая вода Воронежской области на период 2011-2017 годы», «Доступная среда на 2011-2015 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011-2015 годы». Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Прогнозируемая динамика численности населения Старокалитвенское СП.

| Показатели | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2020г | 2030г |
| Пессимистический прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 2434 | 2222 | 2028 |
| Вероятный прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 2434 | 2454 | 2474 |
| Оптимистический прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 2434 | 2492 | 2549 |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Старокалитвенском СП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Старокалитвенское СП на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли населения -0,002% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Старокалитвенское сельского поселения в 2030 году составит 2474 человека.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Старокалитвенское СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 2434 | 2454 | 2474 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 396 16% | 417 17% | 396 16% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 1423 59% | 1399 57% | 1435 58% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 615 25% | 638 26% | 643 26% |

2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старокалитвенского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

### Согласно Закону Воронежской области от 27 октября 2006 года N 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на следующих принципах:

### 1) учета исторически сложившейся системы расселения в Воронежской области и тенденций ее развития;

### 2) территориального единства;

### 3) создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, участия населения в их работе;

### 4) учета природно-географических условий;

### 5) учета сложившейся системы экономического районирования;

### 6) рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций;

### 7) развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Старокалитвенского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

Генеральным планом не предусмотрено изменение границы сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 №221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ.

На территории Старокалитвенского сельского поселения имеется участки (земли сельскохозяйственного назначения). На данных земельных участках располагаются объекты жилищного строительства и приусадебные, которые требуется включить в границы населенных пунктов.

Настоящим Генеральным планом в границы населенных пунктов включается 3 земельных участка общей площадью 2,24 га с целью уточнения границ, а именно:

В границы с. Старая Калитва:

Участок №1 площадью 0,45 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:27:0800009;

В границы с. Кулаковка:

Участок №2 площадью 1,59 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:27:0810002;

Участок №3 площадью 0,2 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:27:0810003.

Площади земельных участков приведены приблизительно и требуют уточнения в процессе межевания. Нумерация земельных участков приведена в соответствии со схемой «Генерального плана Старокалитвенского сельского поселения».

Данные участки должны быть включены в границы населенных пунктов в первую очередь реализации Генерального плана.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включение в границы с. Старая Калитва одного земельного участка с целью уточнения границ, а именно: Участок №1 площадью 0,45 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:27:0800009. | Первая очередь |
| 2 | Включение в границы с. Кулаковка двух земельных участков с целью уточнения границ, а именно: Участок №2 площадью 1,59 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:27:0810002; Участок №3 площадью 0,2 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:27:0810003. | Первая очередь |
| 3 | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенного пункта в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |

Проектные предложения по уточнению границ населенных пунктов приведены на схемах 1 и 2.

2.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функционального и градостроительного зонирования

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

2.3.1. Функциональное зонирование

Согласно ст. 23 ГрК РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1.Земельные участки в составе жилых зон.

Развитие жилой зоны предусмотрено на свободных от застройки территориях в существующих границах населенных пунктов.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон.

Развитие общественно-деловых зон планируется за счет устройства рынка площадью 100 м2 в с. Старая Калитва; строительство 2-х магазинов по ул. Центральная, 47 и по ул. Центральная, 9а в с. Старая Калитва; строительства магазина по ул. Центральная, 40а; строительства кафе на 30 посадочных мест по ул. Нагорная в с. Терновка; строительства кафе на 30 посадочных мест в с. Кулаковка.

3. Земельные участки в составе производственных зон.

Развитие производственной зоны предполагается в с. Старая Калитва, с. Терновка, х. Лощина.

4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Развитие зон инженерной и транспортной инфраструктур будет осуществляться согласно перечню мероприятий.

5. Земельные участки в составе рекреационных зон.

Рекреационные зоны в населенных пунктах развиваются за счет благоустройства парков.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования.

Развитие зоны сельскохозяйственного использования не предполагается.

7. Земельные участки в составе зон специального назначения.

Развитие зон специального назначения не предполагается.

С учетом благоприятного экономического развития Старокалитвенского сельского поселения Генеральным планом резервируется территория у северо-восточной границы с. Старая Калитва и территории у западной границы и у северной границы с. Кулаковка под перспективное развитие населенного пункта к концу расчетного срока.

2.3.2. Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование согласно ст.1 ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

После утверждения Генерального плана в ходе его реализации согласно ст. 30-32 ГрК РФ для Старокалитвенского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке  правил землепользования и застройки  устанавливаются территориальные зоны – зоны, для которых   определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 п.7 ГрК РФ).

В соответствии со ст. 31 ГрК РФ, подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения,  с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

В границах населенного пункта (ст. 35, п.2 ГрК РФ)  могут определяться  следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

  - зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

  - зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

  - зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

  - зоны жилой застройки иных видов;

  - общественно-деловые зоны;

  - зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

  - рекреационные зоны;

  - зоны специального назначения;

  - иные территориальные зоны.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение, в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Подготовка документа градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Старокалитвенского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ. | Первая очередь |

2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Старокалитвенского сельского поселения положена идея организации современных благоустроенных населенных пунктов, расположенных на территории поселения, и  повышения интенсивности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития сельских территорий. Оптимальный выбор направления развития Старокалитвенского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 п.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

– водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

– зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

– санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Старокалитвенского сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок Генерального плана – 2030 г.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация, так и современные и перспективные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

Важным структурным элементом сельского населенного пункта является общественный центр. На этой территории рекомендуется ландшафтно-планировочная организация территории, в том числе: озеленение, архитектурное освещение отдельных элементов и объектов благоустройства, формирование колористического решения отдельных элементов и объектов ландшафтного дизайна. Для создания современного общественного центра требуется развитие дополнительных деловых и развлекательных функций.

Развитие жилищного строительства в населенных пунктах планируется на свободных от застройки территориях. В рамках развития нового типа жилья планируется строительство таун-хаусов и коттеджей. Необходимо обеспечить переход от благоустройства отдельно взятых дворов к комплексному благоустройству территорий жилых кварталов. Требуется обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. На перспективу необходим снос жилищного фонда по ветхости жилых домов выше 70 % износа с предоставлением гражданам равноценного жилья в соответствии с социальной нормой жилья.

На перспективу необходимо:

    - Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

    - Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

    - При реконструкции и формировании застройки на территории общественного центра следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

    - Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов.

2.4. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ  от 05.10.2010 N 794) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

На территории поселения расположено 25 объектов культурного наследия, в том числе 7 выявленных объектов археологии и 2 выявленных объекта, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Кроме того на территории Старокалитвенского сельского поселения расположены объекты культурного наследия местного значения: памятники ВОВ в с. Старая Калитва, с. Кулаковка,  х. Лощина, в с. Терновка, памятник моряку в с. Терновка, Братская могила неизвестных летчиков около ур. Б. Мышинский.

В с. Кулаковка планируется строительство церкви.

В отношении объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 3 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 5 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия местного значения. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении Воронежской и Борисоглебской епархии |
| 6 | Строительство церкви в с. Кулаковка. | Первая очередь – Расчетный срок |
| 7 | Строительство церкви в с. Старая Калитва. | Первая очередь – Расчетный срок |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2, 4.

2.5. Предложения по размещению на территории Старокалитвенского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Старокалитвенского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная – по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе – на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Старокалитвенское СП | 0,039 2,395 | 300 230 | 11,7 550,85 | 14,04 661,02 |
| Поливочные нужды | 2,434 | 70 | 170,38 | 204,46 |
| Итого |  |  | 732,93 | 879,52 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Старокалитвенское СП, население (2,474 тыс.чел ) | 571,75 | 686,1 |
| Поливочные нужды | 173,18 | 207,82 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 57,18 | 68,61 |
| Итого | 802,11 | 962,53 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СниП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СниП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения, а также искать альтернативные источники водоснабжения

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем  90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Водоотведение

Проектные решения.

Проектные решения канализации Старокалитвенского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СниП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Старокалитвенское СП | 0,039 2,395 | 300 230 | 11,7 550,85 | 14,04 661,02 |
|  | Итого |  |  | 562,55 | 675,06 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход м3/сут. | Maксимальный сут.расход м3/сут. |
| Старокалитвенское СП, население (2,474 тыс.чел ) | 571,75 | 686,1 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 57,18 | 68,61 |
| Итого | 628,93 | 754,72 |

Схема канализации.

Система канализации в Старокалитвенском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в Таблице.

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2474 х 300 м3/год | 742,2 тыс.м3/год | 371,1 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта |  | 429,8 тыс.м3/год | 49,06 м3/час |
| 3 | Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |
|  | Итого: |  | 1172 тыс.м3/год | 420,16 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 1172 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

Обеспечение газом нового жилого района усадебной застройки, необходимо предусмотреть от проектируемого газопровода низкого давления подключаемого к существующим сетям.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

из ОЦП «Газификация Воронежской области на 2010 — 2015 годы»:

| Населенный пункт | Мероприятие | Годы ввода | Протяженность газопровода, км |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кулаковка | Газопровод высокого и низкого давления в с. Кулаковка | 2010-2015 | 12,2 |

-осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

-поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

-строительство ШРП для проектируемых газовых котельных.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- -применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- -из ОЦП «Газификация Воронежской области на 2010 — 2015 годы»:

| Мероприятия | Годы ввода | Мощность котельных |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Терновка, Старокалитвенское сельское поселение | 2010-2015 | 0,34 |

-Строительство котельной для детского сада в с. Терновка (ул. Весенняя, 2а).

- -реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- -внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- -применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- -использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. Ч. В год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. Час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2,474 | 2,434 | 0,04 | 1041554 |
| 2 | Соцкультбыт, с/х промышленность | - | - | - | 226500 |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 253610,8 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 1521664,8 |
|  | С учетом коэф. Совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 1217331,84 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 1217,33 тыс кВт. Час.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- -роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- -переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- -для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Связь

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVD;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 1.5 | Строительство системы орошения на землях с/х назначения ООО «Восток-Агро». | Первая очередь |
| 2.Водоотведение |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | Первая очередь |
| 2.4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 3.Газоснабжение |
| 3.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления протяженностью 12,2 км в с. Кулаковка. | Первая очередь |
| 3.2 | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. | Первая очередь |
| 3.3 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.4 | Установка ШРП для существующих негазифицированных объектов и новых газовых котельных проектируемых объектов с прокладкой газопроводов до них. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.5 | Газификация здания детского сада в с. Старая Калитва. | Первая очередь |
| 4.Теплоснабжение |
| 4.1 | Применение газа на всех источниках теплоснабжения. | Первая очередь |
| 4.2 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3 | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь |
| 4.4 | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности. | Расчетный срок |
| 4.5 | Использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе. | Первая очередь |
| 4.6 | Строительство котельной школы с.Терновка. | Первая очередь |
| 4.5 | Строительство котельной для детского сада в с. Терновка (ул. Весенняя, 2а). | Первая очередь |
| 5.Электроснабжение |
| 5.1 | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники. | Первая очередь |
| 5.2 | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5.3 | Реконструкция уличного освещения. Увеличение количества точек уличного освещения. | Первая очередь |
| 5.4 | Строительство ВЛ-10кВ в Старокалитвенском сельском поселении. | Первая очередь |
| 6.Связь |
| 6.1 | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2 | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| 6.3 | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4 | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчетный срок |
| 6.5 | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Первая очередь |
| 6.6 | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7 | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | Первая очередь |
| 6.8 | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9 | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10 | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| 6.11 | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Первая очередь |
| 6.12 | Строительство РТС. | Первая очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах 1-9, 14, 15.

2.5.2. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

## Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

На территории поселения запланировано строительство региональной автодороги, связывающей региональную автодорогу «Богучар – Старая Калитва – Россошь» и границу Верхнемамонского муниципального района и строительство моста через р. Дон.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети.

В первую очередь требуется реконструкция улиц, покрытия которых имеют максимальный износ или не имеют покрытия (грунтовые). На расчетный срок планируется реконструировать все грунтовые дороги в населенных пунктах.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтового покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство региональной автодороги, связывающей региональную автодорогу «Богучар – Старая Калитва – Россошь» и границу Верхнемамонского муниципального района. | Первая очередь |
| 1 | Строительство моста через р. Дон. | Первая очередь |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство дороги местного значения вдоль рекреационной зоны с. Кулаковка – с. Нижний Карабут. | Первая очередь |
| 2 | Капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием общей протяженностью 16,3 км в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения. | Первая очередь |
| 3 | Устройство дорог с асфальтовым покрытием на грунтовых дорогах в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4 | Устройство 3-х остановочных павильонов в с. Кулаковка, с. Терновка. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5 | Оборудование общественных зон стоянками автотранспорта. | Первая очередь Расчетный срок |
| 6 | Устройство дорог с твердым покрытием до пляжей. | Первая очередь |
| 7 | Устройство дороги с твердым покрытием до скотомогильника. | Первая очередь |
| 8 | Устройство дорог с твердым покрытием до кладбищ. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схемах 1, 2, 5, 14, 15.

2.5.3. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. в действующей редакции к полномочиям  администрации сельского поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Перспективное строительство жилья в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения намечено на свободных от застройки территориях. В структуре нового жилищного строительства индивидуальные жилые дома с усадебной застройкой занимают 100 %.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Перечень мероприятий  по обеспечению Старокалитвенского сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требований экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры. | Первая очередь |
| 2 | Развитие муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан. Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам), в частности выделение земельных участков для строительства таких домов. | Первая очередь |
| 3 | Выбор земельных участков под строительство жилья для специалистов ООО «Восток Агро» на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения. | Первая очередь |
| 4 | Развитие новых типов жилья (таунхаусы, коттеджи) жилой площадью 4,2 тыс.м2. | Расчетный срок |
| 5 | Строительство жилья для молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 3,34 тыс.м2. | Первая очередь |

2.5.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008-2012 годы». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

В Генеральном плане Старокалитвенского сельского поселения выделены инвестиционные площадки – земельные участки для размещения производств при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень мероприятий  по обеспечению Старокалитвенского сельского поселения объектами сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты |
| 1 | Размещение сельскохозяйственного предприятия при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | Первая очередь |
| 2 | Реконструкция существующих МТФ мощностью 400 голов, ООО «Восток-Агро» в с. Старая Калитва. | Первая очередь |
| 3 | Выбор земельного участка площадью 500 га для строительства молочного комплекса на 1800 голов ООО «Восток-Агро» в Старокалитвенском сельском поселении. Строительство оросительной системы для орошения сельскохозяйственных культур «ООО Восток-Агро». | Первая очередь |
| 4 | Реконструкция МТФ ООО «Берег» в х. Лощина и с. Терновка. | Первая очередь |
| 5 | Завершение строительства животноводческого комплекса ООО «Восток-Агро» на 2200 голов КРС. | Первая очередь |

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Возможно развитие сети различных форм собственности -  предприятий торговли, досуга по мере возникновения в них потребности.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства районного уровня собственности |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания детского сада вместимостью 50 мест в с. Терновка. | Первая очередь |
| 2 | Капитальный ремонт ФАП в с. Кулаковка. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 3 | Капитальный ремонт зданий отделений связи в с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина. | Первая очередь |
| 4 | Капитальный ремонт культурно-досуговых центров в с. Старая Калитва, в с. Кулаковка, в с. Терновка, в х. Лощина. | Первая очередь |
| 5 | Капитальный ремонт помещений, в которых располагаются библиотечные учреждения в с. Старая Калитва и с. Терновка. | Первая очередь |
| Инвестиционные проекты |
| 6 | Устройство рынка площадью 100 м2 в с. Старая Калитва. | Первая очередь |
| 7 | Строительство магазинов по ул. Центральная, 47, по ул. Центральная, 9а и по ул. Школьная в с. Старая Калитва. | Первая очередь |
| 8 | Строительство магазина по ул. Центральная, 40а в с. Терновка. | Первая очередь |
| 9 | Строительство кафе на 30 посадочных мест по ул. Нагорная в с. Терновка. | Первая очередь |
| 10 | Строительство кафе на 30 посадочных мест в с. Кулаковка. | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1, 2, 12, 13.

2.5.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- создание условий для развития туризма.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 1 | Устройство оборудованного пляжа на р. Дон. | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство парков для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, включающее в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, устройство детских игровых площадок с. Старая Калитва, с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина. | Первая очередь |
| 3 | Строительство детских игровых площадок в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения. | Первая очередь |
| 4 | Устройство и реконструкция пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения. | Первая очередь |
| Инвестиционные проекты |
| 5 | Развитие рекреационной зоны сезонного использования на берегу реки Дон, строительство баз отдыха и сети благоустроенных пляжей. | Первая очередь, Расчётный счёт |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2.

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора мусора и местами захоронения

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

-организацию мест для сбора бытовых отходов;

-организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Перечень мероприятий по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выявление и рекультивация территорий всех свалок ТБО в Старокалитвенском сельском поселении. | Первая очередь |
| 2 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории Старокалитвенского сельского поселения. | Первая очередь |
| 3 | Организация контейнерных площадок для сбора ТБО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТБО с данных территорий. | Первая очередь |
| 4 | Строительство в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров с последующим вывозом на полигон ТБО Россошанского муниципального района. | Первая очередь |
| 5 | Поддержание порядка на территории существующих кладбищ. | Первая очередь |
| 6 | Устройство ограждений территорий кладбищ. | Первая очередь |
| 7 | Рекультивация действующего скотомогильника около с. Старая Калитва. | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1, 2, 10.

# 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

По комплексу метеофакторов территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой). В связи с особенностью климата в разные периоды года в ней создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Промышленный комплекс в поселении не развит. В сельском поселении функционируют ООО «Восток-агро», ООО «Берег», крестьянские хозяйства и теплоэнергетический комплекс (котельные). Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий незначительна.

В Старокалитвенском сельском поселении проходят автодороги регионального и местного значения. Автомобильный транспорт является источником загрязнения атмосферы. Наблюдается ежегодный рост количества пассажирского транспорта. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

По территории поселения проходят газопроводы высокого давления. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий  является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

По данным областного информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, формальдегид. Превышения гигиенических нормативов в мониторинговых точках в поселении не отмечались. Состояние атмосферного воздуха на территории Старокалитвенского сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

# Состояние водных ресурсов

### Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен реками Дон и Черная Калитва, 2(я) водотоками без названия у с.Терновка  и прудами.

Качественный состав воды рек и водоемов формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность реки Дон – умеренная. Самоочищающая способность реки  Черная Калитва и рек без названия у села Терновка – пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов сельского поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений нет. Система централизованной канализации отсутствует. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Централизованное водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 6 (и) артезианских скважин. Количество функционирующих  водонапорных башен  Рожновского  - 5   шт. Протяженность сетей  - 24,4 км, Износ основных фондов составляет в среднем 90 %.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Состояние и охрана почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой плоской дренированной равниной с  черноземом обыкновенным и средневрезанной овражно-балочной сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

## Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

### Отходы производства

Основным источником образования токсичных отходов являются предприятия поселения. Наиболее опасным видом отходов, образующимся на территории поселения, являются ртутьсодержащие отходы (1-й класс опасности). Эти отходы необходимо собирать в специальные контейнеры на территории предприятий и затем сдавать на демеркуризацию. Основная масса отходов 2 и 3 класса опасности, образующихся на предприятиях, представлена нефтеотходами различных производств, нефтешламами, шламами гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются только нефтеотходы. Основная масса отходов 4 и 5 класса опасности, образующихся на предприятиях поселений, вывозится на свалку ТБО.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, а также применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоем неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды

Биологические отходы

По данным Управления ветеринарии в  поселении расположены: действующие скотомогильники (2) и сибиреязвенный скотомогильник (1974г.). СЗЗ скотомогильника, расположенного около с. Старая Калитва, не  соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления  на свалки ТБО. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

# Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

## Оценка природно-территориального комплекса

## Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Лесной фонд на территории сельского поселения.

На территории действует Новокалитвянское участковое лесничество Россошанского лесничества. Основное направление лесовосстановления возложено на производство лесных культур. Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Иные леса на территории  сельского поселения.

Леса, расположенные на землях сельского поселения, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети – в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Водоохранные зоны рек

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны (ВЗ) на реке Дон, Черная Калитва составляет 200м, на водотоках без названия - 50м.

В водоохранной зоне рек РФ допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.). Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- мелиорация грунтов;

- фитомилиорация;

- борьба с эрозионно-оползневыми процессами;

- организация оптимальной системы защитных лесных насаждений.

## Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Для защиты от затопления паводковыми водами территорий сел Старая Калитва, Кулаковка необходимо проведение мероприятий:

-дамбы обвалования до отметок исключающих затопление;

-подсыпка затапливаемых  территорий.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут предприятия и автодороги Старокалитвенского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов;

- строительство в населенных пунктах контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов;

- организация вывоза отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности в сельском поселении, на предприятие по сортировке отходов Россошанского муниципального района;

- рекультивация свалок ТБО;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- рекультивация скотомогильника, не соответствующего требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Старокалитвенского сельского поселения являются:

-ключевые территории - лесные территории Новокалитвянского участкового лесничества Россошанского лесничества;

-транзитные зоны - водоохранная зона вдоль рек  Дон, Черная Калитва и вдоль 2(х) водотоков без названия;

-экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья;

-буферные зоны - защитные лесные насаждения.

### 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

### Результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов сельского поселения и жизнедеятельность населения

### 4.1 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В  Старокалитвенском сельском поселении Россошанского муниципального района наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости по автодорогам, проложенным по территории поселения;

- на  объектах системы газораспределения;

- на химически опасных и пожаро-взрывоопасных объектах;

- на магистральном аммиакопроводе.

B настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения.

4.1.1 Анализ возможных последствий аварий на химически опасных и пожаро-взрывоопасных объектах

Химически опасным объектом является ОАО «Минудобрения», расположенное за границами сельского поселения, но зона порогового поражения при выбросе аммиака достигает Старокалитвенское сельское поселение. Зона порогового поражения представлена на карте-схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях Старокалитвенского сельского поселения».

Результаты оценки риска, проведенной в рамках разработки декларации промышленной безопасности ОАО «Минудобрения»,  показывают, что наиболее опасной аварийной ситуацией на предприятии является разрушение изотермического хранилища жидкого аммиака (30000 т) при наиболее неблагоприятных условиях рассеяния токсичного облака: скорость ветра - 1 м/с; температура воздуха – плюс 40 ºС; класс стабильности атмосферы – инверсия.

Оценка токсического воздействия аварийно химически опасных веществ на людей проведена с использованием методики оценки последствий химических аварий (Методика "Токси"),  ее результаты представлены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения при аварии на изотермическом хранилище

аммиака ОАО «Минудобрения» с участием аммиака

| Показатели опасности возможной ЧС при выбросе аммиака | ЧС при выбросе аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 24280 | 24280 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 21411 | 4910 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 1239 / 14988 | 368 / 2946 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 60 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,9°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 60 мин. |

ООО «Восток Агро» осуществляет выращивание и хранение зерна. На предприятии возможны аварийные ситуации с участием зерновой пыли.

Наиболее опасной  аварийной ситуацией с участием зерновой  пыли является авария на зернотоке, протекающая по сценарию: образование источника воспламенения. (1,0) → Разрушение оборудования при первичном взрыве, завихрение пыли внутри помещения (0,6) → Вторичный взрыв пылевоздушной смеси (0,1).

Анализ возможности возникновения аварий с участием пылевоздушных смесей, сопровождающихся взрывом облака ПВС, показал, что разрушения здания  не произойдет и зоны действия поражающих факторов ограничены размерами здания. При наиболее опасных аварийных ситуациях на предприятии зоны действия поражающих факторов не выходят за границы территории объекта. Индивидуальный риск гибели для населения принимает значения менее 1*10-7.

В сельском поселении расположена АЗС. На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с  разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волны взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара». Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на АЗС проведена в п.п. 4.1.2.1

4.1.2 Анализ возможных последствий аварий на транспортных

коммуникациях

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные вещества.

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |

#### 4.1.2.1 Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

По территории сельского поселения проходит автодорога 20 ОП РЗ КВ 13-0 Богучар-Старая Калитва-Россошь регионального значения, по которой может осуществляться:

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 1,9 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 18,6 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 25,6 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 28,5 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 32,9 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 36,1 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 40,7 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 47,7 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 95,4 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 234 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляет 46,6 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина)

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы  зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 4,77 | 2,86 | 4,77 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 25,7 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 35,2 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 39,2 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 45,2 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 49,7 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 55,9 | – | – |
| ΔР=50 кПа | 64 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 65,6 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 83,4 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 131,2 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 321,8 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 72,0 |  |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 36,0 |  |
| Время существования "огненного шара", с | – | 10,3 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 181 |
| Радиус разлива, м | – | – | 7,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 121 | 18,4 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 160,8 | 26,3 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 194,4 | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 283,9 | 51,7 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 64 м и показаны на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях Старокалитвенского сельского поселения».

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ приведена на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,06*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Старокалитвенского сельского поселения показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.1.3 Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газораспределения

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 0,6 МПА;

II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА;

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 3 ГРПМ и 13 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации надземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 0,6 МПА;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации наземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения истекаемого газа, при этом длина факела может достигать 57,6 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,7 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела может достигать 14 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

#### 4.1.4 Анализ возможных последствий аварий на магистральном  аммиакопроводе

По территории Старокалитвенского сельского поселения проходит магистральный аммиакопровод Тольятти-Одесса ОАО «Трансаммиак».

Основная опасность магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» - наличие в системе высокотоксичного вещества - аммиака, который по совокупности своих физико-химических и токсических свойств относится к аварийно-химически опасным веществам (АХОВ). Основным фактором риска эксплуатации магистрального аммиакопровода является возможность возникновения аварии с выбросом аммиака в окружающую среду и возможностью токсического воздействия на население поселков и городов, расположенных вдоль аммиакопровода.

Результаты оценки риска, проведенной в рамках декларации промышленной безопасности магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» ОАО «Трансаммиак» и статье «Оценка риска аварий на магистральном аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» (Ю.А. Дадонов, Д.В. Дегтярев, И.А. Кручинина, М.В. Лисанов, С.И. Сумской, В.Е. Бурдачев), показывают, что наиболее опасная аварийная ситуация на магистральном аммиакопроводе может развиваться по следующему сценарию: полное разрушение трубопровода → истечение аммиака (в т.ч. из двух труб при полном разрыве трубопровода) → отключение насосов → перекрытие линейных задвижек → распространение аммиака (растекание по поверхности, кипение и испарение, рассеяние облака в атмосфере) → токсическое воздействие аммиака → локализация и ликвидация аварийной ситуации.

Частота аварии с полным разрушением трубопровода равна 1,0*10-6 1/год. Частота реализации такого сценария при наиболее неблагоприятных условиях рассеяния (класс устойчивости F) - 2,1*10-8 1/год. Средняя масса утечки аммиака при аварии на участке аммиакопровода, проходящего по территории Воронежской области, составляет 102 т.

Основные результаты расчета вероятных зон токсического поражения при аварии на магистральном аммиакопроводе по наиболее опасному сценарию  представлены в таблице  («Оценка риска аварий на магистральном аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» Ю.А. Дадонов, Д.В. Дегтярев, И.А. Кручинина, М.В. Лисанов, С.И. Сумской, В.Е. Бурдачев).

Прогноз масштабов зон заражения при аварии на магистральном аммиакопроводе по

наиболее опасному сценарию (гильотинный разрыв)

| Показатели опасности возможной ЧС при выбросе АХОВ | Гильотинный разрыв участка аммиакопровода |
| --- | --- |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 2,1*10-8 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 8000 |
| Ширина зоны порогового поражения, м | 840 |
| Высота зоны порогового поражения, м | 70 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 2230 |
| Ширина зоны смертельного поражения, м | 220 |
| Высота зоны смертельного поражения, м | 34 |

Количество пострадавших (погибших) при аварии может составлять несколько человек из числа персонала при нахождении их вблизи источника выброса (например, во время ремонта трубопровода). Наиболее тяжелые аварии, с гибелью нескольких десятков человек, могут быть при попадании в зону распространения облака аммиака транспортных средств, населенных пунктов, близлежащих предприятий и организаций.

Наиболее опасными, с точки зрения возможного числа пострадавших, являются места прохождения трубопровода вблизи населенных пунктов и производственных/сельскохозяйственных объектов, где могут находиться люди, на удалении до 2230 м от аммиакопровода. При этом можно выделить несколько групп объектов.

К первой группе относятся производственные объекты, лежащие на расстоянии до 100 м от аммиакопровода. В этой полосе практически при любой аварии с размером отверстия разгерметизации более 1 см2 возникнут условия смертельного поражения человека, естественно, при условии дрейфа облака в сторону объекта. Население в указанную зону не попадает.

Ко второй группе относятся объекты, расположенные на расстоянии до 500-600 м. В этой полосе человек может избежать смертельного поражения при своевременном выходе из зоны поражения при выбросе аммиака через отверстия размером 1 см2. Даже при существенном разрушении аммиакопровода (в т.ч. при гильотинном разрыве), но при хороших условиях рассеяния (скорость ветра более 3 м/с или при неустойчивой стратификации атмосферы) человек при своевременном выходе может избежать смертельного поражения. Реальная угроза смертельного поражения человека в этой зоне возможна лишь при неблагоприятных условиях рассеяния и крупных разрушениях аммиакапровода (трещины). Население в указанную зону не попадает.

К третьей группе промышленных объектов относятся объекты за пределами полосы в 600 м. В этой зоне практически при любой аварии человек может избежать смертельной опасности при своевременном выходе из зоны распространения аммиачного облака. Население в указанную зону не попадает.

Наконец, к четвертой группе можно отнести все населенные пункты за пределами полосы в 1 км. Смертельное поражение людей в этих местах возможно только при неблагоприятном стечении обстоятельств, крупное разрушение аммиакопровода в теплое время года, плохие условия рассеяния выброса, отсутствие попыток выйти из зоны поражения. К данной группе относятся населенные пункты сельского поселения: с. Терновка, х. Лощина, с. Кулаковка.

Согласно данным декларации промышленной безопасности магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» ОАО «Трансаммиак», во всех населенных пунктах, расположенных вдоль трассы аммиакопровода, смертельного поражения населения можно избежать.

Индивидуальный риск гибели людей при авариях на участке магистрального аммиакопровода, проходящем по территории Воронежской области, составляет

6,7*10-8 год-1.

### 4.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

#### 4.2.1 Геологические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Старокалитвенского сельского поселения  уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

На территории сельского поселения выявлен комплекс опасных экзогенных геологических процессов: карстовые процессы, оползнеобразование, овражная эрозия. Возможно развитие просадочных процессов.

Перечень поражающих факторов источников ЧС, вызванных экзогенными геологическими процессами, и характер их действия представлен в таблице:

| Источник ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия ЧС |
| --- | --- | --- |
| Оползень | Динамический Гравитационный | Смещение горных пород Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |
| Овражная эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация грунтов |
| Карстовые процессы | Химический Гидродинамический Гравитационный | Растворение горных пород Разрушение структуры пород Перемещение (вымывание) частиц породы Смещение (обрушение) пород Деформация земной поверхности |
| Просадочные процессы | Гравитационный | Деформация земной поверхности Деформация грунтов |

4.2.2 Гидрологические опасные явления

В соответствии с данными паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленными отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, в Старокалитвенском сельском поселении зона затопления паводком 1 % обеспеченности (зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет) зафиксирована  до отметки 77,94 м, затапливаются 112 домовладений в с. Старая Калитва и до отметки 78,57 м, затапливаются 9 домовладений в с. Кулаковка.

Зоны возможного затопления территории района в период весеннего половодья показаны на картах (схемах) «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях Старокалитвенского сельского поселения» и «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.2.3 Метеорологические опасные явления

Территория Старокалитвенского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

### 4.3 Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Россошанского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

В таблице приведен перечень электросирен, размещенных в Россошанском муниципальном районе

Перечень электросирен, размещенных  в Россошанском муниципальном районе

| № п.п. | Количество и тип | Место установки | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 шт. С-40 | Россошанский ЛТУ Воронежского филиала «ЦентрТелеком» | г. Россошь, пл. Ленина, 8 |
| 2 | 1 шт. С-40 | МУП «Горэлектросеть» | г. Россошь, ул. Пролетарская, 72 |
| 3 | 1 шт. С-40 | Управление «Россошьмежрайгаз» | г. Россошь, ул. Василевского, 9 |
| 4 | 1 шт. С-40 | ОАО фирма «Молоко» | г. Россошь, ул. Л. Толстого, 15 |
| 5 | 1 шт. С-40 | ОАО «Завод растительных масел «Россошанский» | г. Россошь, ул. Заводская, 1а |
| 6 | 1 шт. С-40 | ООО «Аспект» | г. Россошь, ул. Заводская, 1а |
| 7 | 1 шт. С-40 | АБК ОАО «Минудобрения» | г. Россошь, ул. Химзаводская, 2 |
| 8 | 1 шт. С-40 | Жилой дом | г. Россошь, ул. Пролетарская, 72а |
| 9 | 1 шт. С-40 | Жилой дом | г. Россошь, ул. Свердлова, 33 |
| 10 | 1 шт. С-40 | Вышка территории ОАО «Автоколонна 1501» | г. Россошь, ул. Пролетарская |

Организация оповещения сельских жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованными громкоговорящими устройствами, выделяемыми по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

### 4.4 Проведение аварийно – спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п. 24 к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

### 4.5 Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории Старокалитвенского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение лесов и травяной растительности.

В Старокалитвенском сельском поселении пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений пожарной части, расположенной в с. Новая Калитва.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

При расчетах времени в пути пожарного подразделения берется скорость движения автомобиля равная 45 км/ч.

Также рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

### 4.6 Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения.

В систему здравоохранения Старокалитвенского сельского поселения входят:

-ФАП в с. Старая Калитва;

-ФАП в с. Кулаковка;

-ФАП в х. Лощина;

-ФАП в с. Терновка;

-аптека в с. Старая Калитва.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

Перечень объектов недвижимости, объектов коммунально-бытового назначения муниципальной собственности Старокалитвенского сельского поселения

| № пп | Наименование объекта | Местонахожение | Балансодержатель | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 154 |
| 2 | Гараж | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 70 |
| 3 | Здание СДК | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 756 |
| 4 | Поселковая котельная | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 150 |
| 5 | 18-ти кв.жилой дом | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 878,6 |
| 6 | Клуб на 50 мест | с.Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 374,8 |
| 7 | Благоустройство улиц | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 806,5 |
| 8 | Жил.дом №321 | с.Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 45,2 |
| 9 | Жил. дом №322 | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 90 |
| 10 | Жил.дом №323 | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 30 |
| 11 | Жил.дом №325 | с.Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 34 |
| 12 | Жил.дом №327 | с.Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 61,5 |
| 13 | Жил.дом №331 | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 80 |
| 14 | Дом быта | с.Ст.Калитва | Старокалитвенская с/а | 884 |
| 15 | Жил. Дом | с. Терновка, ул. Крутая | Старокалитвенская с/а | 35 |
| 16 | 2-х кв. жил. дом | с.Терновка, ул. Школьная | Старокалитвенская с/а | 80 |
| 17 | Жил.дом | х. Лощина, ул. Центральная | Старокалитвенская с/а | 58 |
| 18 | Жил. дом | с. Терновка, ул. Яровая | Старокалитвенская с/а | 85 |
| 19 | 1/2 жил. дома | х. Лощина, ул. Молодежная | Старокалитвенская с/а | 87 |
| 20 | 1/2 жил. дома | х. Лощина, ул. Молодежная | Старокалитвенская с/а | 87 |
| 21 | Жил. дом | с. Терновка, ул. Луговая | Старокалитвенская с/а | 120 |
| 22 | Жил. дом | с. Терновка, ул. Центральная | Старокалитвенская с/а | 25 |
| 23 | Жил. дом | с. Терновка, ул. Центральная | Старокалитвенская с/а | 60 |
| 24 | 2-х кв. жил. дом | с. Терновка, ул. Луговая | Старокалитвенская с/а | 120 |
| 25 | Жил. дом | с. Терновка, ул. Луговая | Старокалитвенская с/а | 35 |
| 26 | Здание | х. Лощина | Старокалитвенская с/а |  |
| 27 | Бывшее здание детского сада | х. Лощина | Старокалитвенская с/а | 1540 |
| 28 | Клуб | с. Терновка, ул. Центральная | Старокалитвенская с/а | 5476 |
| 29 | Клуб | х. Лощина, ул. Центральная | Старокалитвенская с/а | 6300 |
| 30 | Подъездные пути к СТФ | с. Терновка, ул. Центральная | Старокалитвенская с/а | 400 |
| 31 | Асфальтирова-ние дорог | с. Терновка, ул. Весенняя, ул. Луговая, ул. Зеленая | Старокалитвенская с/а | 1350 |
| 32 | Асфальтирова-ние дорог | с. Терновка, ул. Урожайная, ул. Школьная, ул. Садовая | Старокалитвенская с/а | 1400 |
| 33 | Асфальтирова-ние дорог | х. Лощина, ул. Школьная, ул. Молодежная | Старокалитвенская с/а | 1750 |
| 34 | Асфальтирова-ние дорог | х. Лощина, ул. Зеленая, ул. Луговая | Старокалитвенская с/а | 500 |
| 41 | Водопровод | с. Ст. Калитва | Старокалитвенская с/а | 11610 |
| 42 | Водопровод | с. Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 250 |
| 43 | Водопровод | с. Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 2200 |
| 44 | Башня БР-25 | с. Ст. Калитва | Старокалитвенская с/а | 2шт. |
| 45 | Башня | с. Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 2шт. |
| 46 | Башня | с. Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 3шт. |
| 47 | Башня | с. Кулаковка | Старокалитвенская с/а | 2шт. |
| 48 | водопровод | х. Лощина | Старокалитвенская с/а | 5,7 |

Перечень муниципальной собственности Россошанского муниципального района

| № пп | Наименование объекта | Город,село | Место нахождение | Балансодержатель | Пло-щадь, кв.м. | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание школы | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 32 | отдел образования | 1008 | 1912 |
| 2 | Здание школы | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 33 | отдел образования | 555 | 1964 |
| 3 | Мастерская | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 30 | отдел образования | 100 | 1958 |
| 4 | Сарай | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 33 | отдел образования | 15 | 1970 |
| 5 | Сарай | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 33 | отдел образования | 20 | 1958 |
| 6 | Спортзал | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 33 | отдел образования | 221 | 1974 |
| 7 | Здание школы | с. Терновка | ул. Школьная, 9 | отдел образования | 650 | 1912 |
| 8 | Здание школы | с. Лощина | ул. Школьная, 14 | отдел образования | 100 | 1961 |
| 9 | Здание школы | с. Кулаковка | ул. Херсонская, 26 | отдел образования | 100 | 1961 |
| 10 | Сарай | с. Кулаковка | ул. Херсонская, 26 | отдел образования | 12 | 1971 |
| 11 | Здание детсада | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 9 | отдел образования | 700 | 1985 |
| 12 | Подвал | с. Ст. Калитва | ул. Школьная, 9 | отдел образования | - | 1989 |
| 13 | Здание медпункта | с. Терновка |  | МУЗ Россошанская ЦРБ | - | - |
| 14 | Здание медпункта | с. Лощина |  | МУЗ Россошанская ЦРБ | - | - |
| 15 | Здание медпункта | с. Кулаковка |  | МУЗ Россошанская ЦРБ | - | - |

Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Воронежской области

| № п/п | Наименование недвижимости | Балансодержа-тель | Район | Адрес | Пло-щадь общая | Характеристика недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОРДОН В С. СТАРАЯ КАЛИТВА | Областное государственное учреждение "Павловский лесхоз" | Россошанский | Старая Калитва с | 60 | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 2 | ЦЕХ МАСТЕРСКАЯ | Областное государственное учреждение "Павловский лесхоз" | Россошанский | Старая Калитва с | 150 | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Регистрация права собственности ВО на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дата | номер |
| 1 | Россошанская районная станция по борьбе с болезнями животных | 36:27:0800011:28 | с. Старая Калитва, ул. Базарная, 18 | Земли нас. пунктов | 0,2079 | В стадии оформления |
| 2 | ОГУ «Лесная охрана» (Россошанский лесхоз) | 36:27:0800008:0032 | с. Старая Калитва, ул. Базарная, 7 | Земли нас. пунктов | 0,3307 | В стадии оформления |

5.2. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 22524,62 | 22524,62 | 22524,62 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 2434 | 2454 | 2474 |
|  | Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 396 16% | 417 17% | 396 16% |
|  | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 1423 59% | 1399 57% | 1435 58% |
|  | Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 615 25% | 638 26% | 643 26% |
| 3 | Жилой фонд |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) | Тыс. м.кв. | 52,7 | 56,04 | 60,24 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс. м.кв. общ. пл. | 52,7 | 52,7 | 56,04 |
| 3.3. | Жилищное строительство | Тыс. м.кв. |  | 3,34 | 4,2 |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м.кв. /чел. | 21,65 | 22,8 | 24,3 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 36,9 | 100 | 100 |
|  | канализацией | % | - | 100 | 100 |
|  | природным газом | % | 63 | 100 | 100 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения культуры | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | шт. | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Улично-дорожная сеть и транспорт |
| 5.1. | Внешний транспорт |
|  | Региональные автодороги | кол-во | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Инженерное обеспечение |
| 6.1. | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | л/сут. на чел. | 210 | 370 |
|  | Расход воды -среднесуточное потребление | м3/сут. | 789,19 | 802,11 |
|  | Расход воды -максимальносуточное потребление | м3/сут. | 947,02 | 962,53 |
| 6.2. | Канализация | л/сут. на чел. | - | 300 |
|  | Расход сточных вод – среднесуточное потребление | м3/сут. | - | 628,93 |
|  | Расход сточных вод – максимальносуточное потребление | м3/сут. | - | 754,72 |
| 6.3. | Теплоснабжение |
|  | Производительность котельных | Гкал/ч | 0,99 | Определяется в процессе разработки проектной документации на планируемые объекты |
| 6.4. | Газоснабжение |
|  | Охват населения газификацией | % | 63 | 100 | 100 |
| 6.5. | Электроснабжение |
|  | Количество понизительных подстанций | шт. | 51 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |
|  | Потребляемая нагрузка - всего | кВт. | 1201165,44 | 1517331,84 |
| 6.6. | Связь |
|  | Количество телефонных подстанций | шт. | 2 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |
|  | Общая емкость фиксированной связи | шт. | Нет данных | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |